I) IMPEDANCE D'UN DIPOLE .

Soit un dipôle alimenté par une tension alternative ( sinusoïdale ).

La tension efficace U est proportionnelle à l'intensité efficace I du courant.

Le quotient de la première grandeur par la seconde est donc constant U / I = constante.

Ce quotient est un nombre positif qui représente le module de l'impédance.

Le module de l'impédance Z est égal au quotient de la valeur efficace de la tension appliquée par l'intensité efficace du courant qui le traverse.

Avec : U en Volt ( V )

I en Ampère ( A )

Z en ohm ( Ω )

En régime sinusoïdal la loi d'ohm s'écrit :

Par abus de langage le module de l'impédance Z est appelé                          , mais l 'impédance complètement définie est :

Remarque:

Par la suite on appellera Z ( module de l'impédance ) :