Un moteur électrique est un transformateur d’énergie électrique en énergie mécanique, destiné à entraîner une machine.

En entrée, il reçoit de l’énergie électrique et il fournit en sortie une énergie mécanique.

Les données d’entrée :

Les données de sortie :

Selon le type de système à entraîner, les grandeurs mécaniques de la machine à entraîner doivent être connues.

I) MOMENT D’INERTIE.

La mise en mouvement des masses en rotation nécessite une dépense d’énergie pour vaincre l’inertie du système à entraîner. Le moment d’inertie des pièces en rotation J est fonction des masses et des dimensions :

II) DEMARRAGE ET ARRET.

1) Rappel sur l’énergie cinétique.

a) Energie et mouvement.

Pour un cylindre en rotation :

Pour une masse en translation :

b) Mise en mouvement des masses.

Le couple moteur doit vaincre le couple résistant et mettre en mouvement des masses possédant une inertie. La condition d’entraînement s’écrit :

2) Couple de démarrage.

a) Equation de démarrage.

Le couple de démarrage doit, d’une part, décoller la masse de moment d’inertie J et, d’autre part, vaincre le couple résistant relatif à la machine à entraîner, d’où :

b) Couple d’accélération.

Le couple d’accélération Ta n’existe que pendant la mise en vitesse de la masse d’inertie J, alors que le couple résistant Tr se maintient durant tout le temps de fonctionnement du moteur.

c) Temps de démarrage.

La mise en vitesse se fait en un temps que l’on peut calculer par la formule simplifiée :

Le couple accélérateur moyen Ta est la différence entre le couple de démarrage et le couple résistant.

Le temps de démarrage peut aussi être calculé en utilisant l’abaque ( voir document 1 ).

Le MD² est le produit du moment d’inertie d’une machine tournante par son diamètre au carré :

MD² = 4 J.

Remarque :

III) FONCTIONNEMENT DANS LES QUATRE QUADRANTS.

Selon le sens du couple et de la vitesse, on peut définir, dans un plan couple vitesse, quatre zones de fonctionnement caractéristiques.

IV) COUPLES RESISTANTS.

Les différentes formes de couples résistants sont les suivantes.

1) Machines à couple constant.

Exemples :

2) Machines à puissance constante.

Exemples :

3) Machines à couple proportionnel à la vitesse.

Exemples :

4) Machines à couple proportionnel au carré de la vitesse.

Exemple :

# Text boxes

Synthèse des paramètres en quatre quadrants

Le quadrant 4

Le quadrant 2

Le quadrant 3

Le quadrant 1

Td :

n :

Ta :

J :

d( :

dt :

Td :

Ta :

Tr :

Tm :

Tr :

J :

d(/dt :

m :

W :

v :

( :

W :

###### J :

Pour un cylindre creux :

m : masse en kilogramme ( kg )

R : rayon en mètre ( m )

###### J : moment d’inertie en kilogramme mètre carré ( kg.m² )

K : coefficient donné ( voir tableau )

Pour un cylindre plein :

Moment d’inertie d’un cylindre plein et d’un cylindre creux