I) PRESENTATION.

(Voir document 1).

Il est surtout utilisé dans les machines à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, etc...

Tous ces appareils nécessitent l'emploi de moteurs monophasés de puissance inférieure à 1 KW .

Tout comme le moteur asynchrone triphasé, le moteur asynchrone monophasé possède deux parties distinctes:

Les enroulements du stator n'occupent que les 2/3 des encoches.

II) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

On démontre ( théorème de Leblanc) que le champ magnétique produit par une bobine alimentée en courant alternatif monophasé se decompose en deux champs tournants de sens inverse, qui produisent un couple résultant, mais au démarrage ce couple résultant est nul.

Conséquence:

III) CARACTERISTIOUES.

( Voir document 4)

- - - - - - -

IV) DEMARRAGE.

L'alimentation de cet enroulement est donc déphasé de 90° par rapport à l'enroulement principal et permet de créer un couple de démarrage.

Lorsque le moteur a atteint sa vitesse nominale l'enroulement auxiliaire n'est plus utile, il peut toutefois rester sous tension ( moteur à condensateur permanent) ou être éliminé par contact centrifuge.

1) Démarrage par contact centrifuge.

2) Démarrage par relais auxiliaire.

V) PROTECTION PAR RELAIS THERMIOUE.

Pour éviter le déclenchement du relais thermique par fonctionnement du système différentiel,

on réalise le branchement donné sur le schéma de puissance.

Différentiel:

VI) SCHEMA DE PUISSANCE.

1) Un sens de rotation:

( voir document 2 )

Dans le cas utilisé ici, l'enroulement auxiliaire est mis hors tension par contact centrifuge.

2) Deux sens de rotation:

( voir document 3 )

Pour inverser le sens de rotation du moteur, il faut inverser le branchement de l'enroulement auxiliaire par rapport à l'enroulement principal.

Remarque :