I) PRINCIPE.

Les cartouches fusibles permettent d'ouvrir un circuit électrique par fusion d'un élément calibré pour couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges.

Pour réaliser des fusibles on recherchera des matériaux qui auront pour qualités :

- une température de fusion peu élevée avec une fusion franche

- une très bonne conductibilité électrique

- un alliage permettant un calibrage précis

II) FONCTIONS.

Les fusibles assurent la protection des installations contre les courts-circuits afin d'éviter :

- les échauffements anormaux

- les arcs électriques

Leurs caractéristiques seront donc fonction de :

- la nature des conducteurs et des câbles

- la nature du récepteur ( résistance, moteur, etc... )

- de la nature des autres protections ( aval et amont )

III) LES DIFFERENTS TYPES DE CARTOUCHES FUSIBLES.

1) Les cartouches gG.

Elles protègent les installations contre les courts-circuits, les faibles et les fortes surcharges

( usage général ).

2) Les cartouches aM.

Elles protègent les installations contre les courts-circuits et les fortes surcharges. Elles sont

calculées pour résister aux surcharges tel que démarrage de moteur et mise sous tension d'un

transformateur ( accompagnement moteur ).

Ces cartouches doivent donc être obligatoirement associées à un dispositif de protection

thermique contre les faibles surcharges.

Remarque :

En cas de fusion d'une cartouche fusible sur une installation triphasée, il est conseillé de changer les 3 cartouches.

3) Les cartouches uR.

Ces fusibles dits « ultra rapides » assurent la protection contre les courts-circuits, des semi-

conducteurs de puissance ( diodes, thyristors, transistors ).

4) Avantages et inconvénients des cartouches fusibles.

Avantages :

Peu coûteux, simple d’utilisation et peu encombrant.

Inconvénient :

Cartouche à remplacer à chaque défaut.

IV) LES VALEURS NOMINALES D'UNE CARTOUCHE FUSIBLE.

1) L'intensité nominale.

C'est la valeur du courant qui peut

traverser indéfiniment le fusible sans

provoquer sa fusion.

2) La tension nominale.

C'est la valeur maximale de la tension

sous laquelle le fusible peut-être

utilisé.

3) Les différentes formes de cartouches utilisées.

1 : cartouche cylindrique

2 : cartouche inerte ( pour couper le neutre )

3 : fusible à couteaux

4) La cartouche cylindrique ( voir document 1 ).

1 : support du percuteur

2 : intérieur de la cartouche

3 : embout inférieur

4 : soudure de l'élément fusible

5 : embout supérieur avec percuteur

6 : percuteur ( indicateur de fusion )

7 : corps de la cartouche

8 : élément fusible

9 : fil fusible, maintenant le percuteur avant fusion

V) DESIGNATION D'UNE CARTOUCHE FUSIBLE.

1) La sélectivité.

Un courant traverse généralement plusieurs appareils de protection en série. Ces appareils sont

répartis en fonction des circuits à protéger.

Il y a une bonne sélectivité lorsque seul le fusible protégeant le circuit en défaut fond.

Exemple : la cartouche 25 A a coupé sur un défaut se produisant sur la ligne qu'elle protège. Si

la cartouche 100 A ou même 400 A avait coupé ( mauvaise sélectivité ), toute l'installation

serait en panne.

2) Le pouvoir de coupure.

C'est la plus grande intensité que peut couper la cartouche fusible.

Plus le pouvoir de coupure est important, plus le fusible est apte à protéger l'installation contre

des courts-circuits d'intensité élevée.

3) Choix d'une cartouche fusible.

On choisit un fusible en fonction de :

- la sélectivité

- son pouvoir de coupure ( A eff )

- son type ( aM ou gG )

- son intensité nominale

- sa tension nominale

- sa taille ( dimensions de la cartouche = diamètre x longueur )

Exemple : cartouche cylindrique aM     10 A     500 V     10 x 38

VI) ZONE DE FONCTIONNEMENT D'UNE CARTOUCHE.

Elle permet de déterminer la durée de fonctionnement du fusible en fonction du courant le

traversant.

Cartouches cylindriques type gG : voir document 2

Cartouches cylindriques type aM : voir document 3

4) Calibres normalisés des cartouches fusibles.

VII) EXERCICE.

| Donner la représentation symbolique d’un fusible. |  |
| --- | --- |
| Un fusible aM de 100 A est soumis à une intensité de 900 A. En combien de temps le fusible sera t-il détérioré ? | 1,2 secondes |
| Un fusible gG de 100 A est soumis à une intensité de 900 A. En combien de temps le fusible sera t-il détérioré ? | 0,3 secondes |
| Comparer les deux temps et donner une explication cohérente. | Les cartouches aM tiendront 4 fois plus longtemps car elles sont calculées pour résister à des démarrages de moteur |
| Un fusible gG de 32 A est détruit en 9 secondes. Quelle est l’intensité qui l’a détérioré ? | 100 Ampères |