I) CIRCUIT HYDRAULIQUE.

1) Même niveau.

Si nous réunissons par un tuyau deux réservoirs d'eau aussi grands que l'on veut, mais tels que leurs plans d'eau soient au même niveau : jamais une seule goutte d'eau ne s'écoulera

spontanément d'un réservoir dans un autre.

2) Niveaux différents.

Supposons maintenant les deux plans d'eau à des niveaux différents : A plus élevé que B.

L'eau s'écoule de A vers b jusqu'à ce que les surfaces d'eau dans les deux réservoirs soient au

même niveau.

3) Entretien du courant.

Si l'on veut entretenir le courant d'eau, il faut pomper de l'eau du réservoir B et la renvoyer dans le réservoir A, autrement dit il faut entretenir la différence de niveau entre les deux

réservoirs.

Dés lors, un courant d'eau pourra circuler en permanence de A vers B dans le tuyau.

II) CIRCUIT ELECTRIQUE.

Il y a quelques analogies entre un circuit électrique et un circuit hydraulique.

1) Même niveau électrique.

Si l'on réunit par un fils électrique deux points ( une lampe par exemple ) qui ne sont reliés à

aucun générateur électrique, il n'y a aucun courant électrique parce qu'entre ces deux points

il n'y a aucune différence de niveau électrique.

2) Niveaux électriques différents.

Si les deux points sont : l'un le pôle positif d'un générateur, l'autre le pôle négatif, le fil qui les relie est traversé par un courant et cela parce qu'entre ces deux points il y a une différence de

niveau électrique.

3) Entretient du courant.

Si le générateur est capable d'entretenir cette différence de niveau électrique, le courant peut circuler indéfiniment.

Cette différence de niveau électrique s'appelle : La différence de potentiel ou Tension.

Son symbole est : U

Elle s'exprime en : Volts ( V )

On mesure cette différence de potentiel ou tension à l'aide d'un : Voltmètre.

III) DIFFERENCE DE POTENTIEL.

1) Définition.

La différence de potentiel entre 2 points d'un circuit se mesure par l'énergie ( en Joules ) que

transporte chaque coulomb qui passe entre ses deux points.

2) Calcul.

On calcul la DDP en divisant l'énergie par la quantité d'électricité.

| U = W / Q | U en volts ( V ) W en joules ( J ) Q en coulombs ( c ) |
| --- | --- |

3) Unités de différence de potentiel.

Le Joule / coulomb est appelé : Volt ( V ).

Le Volt est la DDP entre deux points d'un circuit où chaque coulomb fournit une énergie de

1 joule.

4) Mesure de la DDP.

Une différence de potentiel se mesure à l'aide d'un voltmètre.

Un voltmètre se monte en DERIVATION avec l'appareil dont on veut connaître la différence de potentiel. Autrement dit, les bornes du voltmètre doivent être réunies aux bornes entre lesquels existe la différence de potentiel.

Exemple :

5) Importance de la DDP.

a) Générateur.

Un générateur entretient entre ses bornes une différence de potentiel sensiblement constante.

C'est elle qui permet au générateur de fournir de l'énergie électrique.

b) Prise de courant.

Entre les bornes d'une prise de courant, il existe une différence de potentiel parce que cette prise est reliée, indirectement, à un générateur.

c) Récepteur.

Un récepteur est toujours prévu pour fonctionner sous une DDP donnée :

- si la DDP qu'on lui applique est plus élevée, il risque d'être détérioré.

- si la DDP qu'on lui applique est plus faible, il fonctionne mal et ne rend pas le service qu'on

attend de lui.

6) Montage des récepteurs.

a) Montage dérivation ou parallèle.

Tous les récepteurs sont soumis à la même différence de potentiel :

UAB = UL1 = UL2 = UL3

b) Montage série.

La différence de potentiel totale entre les extrémités d'une branche comprenant plusieurs récepteurs est la somme des DDP partielle aux bornes de chaque récepteur :

UAB = UL1 + UL2 + UL3

# Text boxes

même

niveau

B

A

Il ne peut y avoir

de différence d'eau

sans différence de niveau

A

différence

de

niveau

B

la différence de niveau

permet d'obtenir

un courant d'eau

V

L

L1

L2

I

B

A

L3

UAB = UL1 = UL2 = UL3

B

L1

L3

L2

I

A

UL3

UL2

UL1

UAB = UL1 + UL2 + UL3

I1

I2

I3

I