I) GENERALITES.

La puissance instantanée transmise par un générateur à un récepteur est le produit u.i des valeurs instantanées.

La puissance instantanée est une grandeur qui varie dans le temps.

II) PUISSANCE APPARENTE.

En régime sinusoïdal, U et I désignent les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité instantanées, le produit UI ne représente pas la puissance reçue ou transférée.

Ce produit est appelé : Puissance apparente

On le représente par la lettre : S

### S exprimé en VA

U exprimé en V

I exprimé en A

II) PUISSANCE ACTIVE.

1) Définition.

La puissance active P est la valeur moyenne de la puissance instantanée sur une période.

Elle correspond à l'énergie fournie au dipôle.

En régime sinusoïdal, la puissance active est égale à :

### P exprimé en W

U exprimé en V

1 exprimé en A

( ( est le déphasage de i par rapport à u )

2) Mesure de la puissance active.

La puissance active se mesure à l'aide d'une pince Wattmètrique.

3) Puissance active consommée par un dipôle élémentaire.

a) Résistance.

pour une résistance ( = 0 donc on obtient P = UI = RI² = U² / R ( car U = RI )

b) Bobine parfaite.

une bobine parfaite ne consomme pas de puissance active. donc on obtient P = 0 ( car cos ( = 0 )

c) Condensateur parfait.

un condensateur parfait ne consomme pas de puissance active. donc on obtient P = 0 ( car cos ( = 0 )

4) Groupement de dipôles.

La puissance active dissipée dans un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances actives dissipées dans chacun des dipôles.

IV) PUISSANCE REACTIVE.

1) Définition.

La représentation de Fresnel « courant - tension »

pour un dipôle montre que la composante Ia,

projection du vecteur I sur l'axe de référence U,

a pour module :

Ia est appelée : intensité active

La composante Ir, projection du vecteur I sur la

perpendiculaire à l'axe de référence U, a pour module :

Ir est appelée : intensité réactive

On appelle puissance réactive Q dissipée dans un dipôle, le produit de la valeur efficace U de la tension aux bornes du dipôle par l'intensité réactive Ir = I sin ( .

Q exprimé en VAR

U exprimé en V

I exprimé en A

( ( est le déphasage de i par rapport à u )

2) Puissance réactive d'un dipôle élémentaire.

a) Résistance.

pour une résistance ( = 0 donc sin ( = 0 donc Q = 0 une résistance ne consomme pas de puissance réactive

b) Bobine parfaite.

on a ( = + ( / 2 donc on a sin ( = 1 soit Q = UI ( Q = L(I² et Q = U² / L( ) une bobine parfaite absorbe de la puissance réactive

c) Condensateur parfait.

on a ( = - ( / 2 donc on a sin ( = -1 soit Q = -UI ( Q = -U²C( et Q = -I² / C( ) un condensateur parfait fournît de la puissance réactive

3) Groupement de dipôles.

La puissance réactive dissipée dans un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances réactives dissipées dans chacun des dipôles.

V) TRIANGLE DES PUISSANCES.

Les formules donnant P, Q et S montrent que ces trois grandeurs peuvent être portées sur les côtés d'un triangle rectangle appelé : triangle des puissances

Ce triangle donne immédiatement les relations suivantes :

VI) RELEVEMENT DU FACTEUR DE PUISSANCE ( cos ( ).

1) Problème posé.

Si votre installation comporte de nombreux moteurs asynchrones qui consomment de l'énergie réactive ( bobinages ), vous devez relever le facteur de puissance au minimum à 0,93.

En dessous de cette valeur EDF vous facturera cette énergie réactive car elle lui coûte cher, puisque EDF fournir plus de courant pour une même puissance active P.

Donc nécessité d'utiliser un condensateur qui fournit une énergie réactive à l'installation.

La valeur de la capacité nécessaires est déterminée à partir des puissances ou des courants.

2) A partir des puissances.

Par convention on adoptera :

(z : Angle de déphasage avant relèvement

( : Angle de déphasage après relèvement

La puissance réactive fournie par un condensateur

est :

avec Ic = UC(, on obtient :

La puissance active d'un condensateur étant égale à 0, la puissance active P de l'installation est la même avant et après la mise en place du condensateur ( P = Pz ).

D'après la construction graphique, on a :

puis on sait que : Qz = P tan (z et que Q = P tan (

donc on en déduit :

# Text boxes

p = u . i

## S = U  I

## P = U  I cos (

## Ia = I cos (

## Ir = I sin (

## Q = U  I sin (

## cos ( = P / S

## sin ( = Q / S

## tan ( = Q / P

## S² = P² + Q²

## Qc = U Ic

## Qc = U² C (

## Qc = Qz - Q

## Qc = P ( tan (z - tan ( )