I) CONSTITUTION.

Il est constitué de deux types de contacts :

- Les contacts principaux ( circuit de puissance )

- Les contacts auxiliaires ( circuit de commande ).

On peut ouvrir ou fermer les contacts grâce à une poignée qui peut-être :

- intérieure frontale ou intérieure latérale.

- extérieure avec dispositif de verrouillage par cadenas.

II) FONCTIONS.

- Protéger l'installation contre les courts-circuits lorsqu'il est associé à des fusibles ( sectionneur

porte-fusibles ).

- Isoler l'installation du réseau.

III) FONCTIONNEMENT.

Le sectionneur ne dispose pas de dispositif de lutte contre l'arc électrique. Il est donc obligatoire de s'assurer qui celui-ci sera manoeuvré à vide.

Les  contacts auxiliaires de précoupure ( coupure avancée à l'ouverture ) assurent une protection en cas de fausse manoeuvre. Il est donc nécessaire de les introduire dans le circuit de commande.

IV) CHOIX D'UN  SECTIONNEUR.

On choisit un sectionneur en fonction de :

- La taille et le calibre des cartouches fusibles.

- Du courant maximal admissible pour les contacts principaux.

- Du nombre de contacts principaux.

V) SYMBOLES.

VI) LES INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS.

1) Fonction.

Ces sectionneurs possèdent la fonction interrupteur.

Ils peuvent ouvrir ou fermer un circuit en charge selon la catégorie AC3.

On peut également leur adjoindre des contacts auxiliaires avancée et fermeture retardée.

2) Symbole.

VII) LES POIGNEES DE COMMANDE.

Si une intervention ou des travaux doivent être effectués sur une installation, celle-ci doit être consignée : dans ce cas il est nécessaire d’installer un appareil condamnable par un cadenas.