I) DEFINITION.

C’est une petite machine, à très faible inertie, accouplée de façon rigide à l’arbre de la machine entraînante.

II) FONCTIONNEMENT.

Le flux produit par des aimants permanents ètant constant, le fem délivrée est proportionnelle à la fréquence de rotation :

Exemple : génératrice 6 mV par tour par minute ( 6 V pour 1000 tr/mn )

La génératrice permet, en outre, de détecter le passage à vitesse nulle ( E = 0 ) ainsi que l’inversion du sens de rotation.

Les constructeurs précisent la valeur de la fem pour 1 ou 1000 tours par minute.

# Text boxes

## E = k n