CAP

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

ÉPREUVE EP2 - RÉalisation

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Ce dossier comporte 12 pages numérotées de page 1/12 à page 12/12.

1-/ SCHEMA ARCHITECTURAL (PARTIEL)

2-/ SCHEMA DEVELOPPE DE L’INSTALLATION

3-/ PREPARATION TETE DE CABLE BT POUR CABLE SYNTHETIQUE NFC 33.210

3.1-/ Matériels nécessaires à la confection de la tête de câble

▪ Un câble NFC 33.210 de section 3x95 mm² + 1x50 mm²

▪ Une extrémité thermorétractable pour réseau type E4R 50-150 :

▪ Une gaine thermorétractable type GRN 50-150 :

3.2-/ Outillage nécessaire à la confection de la tête de câble

▪ Une pince PG3-BT permettant le dégainage de la gaine extérieure du câble.

▪ Une pince Pintel4-BT permettant le dégainage de la gaine plomb du neutre.

▪ Un couteau d’électricien.

▪ Un pistolet à air chaud permettant de chauffer la gaine et l’extrémité thermorétractables.

3.3-/ Confection de la tête de câble

▪ Dégainage de la gaine extérieure du câble

▪ Retrait de l’écran en ruban acier (feuillard, armure)

▪ Confection du chignon

▪ Retrait de la gaine plomb du neutre

▪ Mise en place de la GRN 50-150 permettant de constituer l’isolation du conducteur neutre

▪ Mise en place de l’extrémité E4R 50-150

Attention à bien respecter les procédures (l’ordre) de chauffe au risque de détériorer l’E4R.

Attention à ne pas brûler l’E4R : risque de perte de ses qualités d’isolation et d’étanchéité.

Procédure de mise en œuvre :

# Text boxes

Remarque : seuls les matériels à câbler sont représentés sur le schéma architectural.

L4

Bureau 1

Accueil

Entrée

Extérieur

VR

▲

▼

S1

S2

| Symbole | Désignation |
| --- | --- |
|  | Interrupteur va-et-vient |
|  | Bouton-poussoir |
|  | Point d’attente d’appareil d’éclairage |
|  | Point d’attente d’appareil d’éclairage en applique murale |
|  | Sonnerie |
|  | Socle de prise de courant |
|  | Télérupteur |
|  | Interrupteur horaire |
|  | Commande de volet roulant |
|  | Volet roulant |
|  | Liaison d’interdépendance |
|  | Coffret de répartition |

L1

S3

S4

S5

H1

L3

PC1

S7

VR

L2

IHP

T

S6

H1

Volet

Roulant

PC1

S6

S5

S4

K11

Sonnette

extérieur

Eclairage

entrée

Prise de

courant

accueil

Volet roulant

accueil

Eclairage

extérieur

Eclairage

accueil

Q1

30 mA

40 A

type AC

S1

L

N

PE

Q2

2 A

Q3

16 A

L1

L3

L2

L4

Q5

20 A

S3

S2

K1

IHP

Q4

16 A

S7

0

▲

▼

- phase : rouge,

- neutre : bleu clair,

- protection électrique : bicolore vert-jaune,

- retour lampe : noir,

- retour boutons-poussoirs : beige,

- retour sonnette : orange,

- retour volet roulant :

  - montée : noir,

  - descente : marron,

- navettes : violet.

Rappel des couleurs des conducteurs à respecter :

Dégainage sur environ 60 cm.

Cette longueur permet :

•  de câbler facilement une grille fausse coupure,

•  de confectionner une EJASE (Ensemble de Jonction Aero Souterrain).

Utilisation de la pince PG3-BT pour la coupe circulaire de la gaine PVC du câble.

Utilisation de la pince PG3-BT pour la coupe longitudinale de la gaine PVC du câble.

Utilisation de la pince PG3-BT pour enlever la gaine  PVC du câble.

Câble sans sa gaine PVC, et laissant apparaitre le feuillard.

Enlever le feuillard à l’aide de votre couteau, attention à ne pas entamer la gaine isolante des phases.

Veillez à ne pas laisser de picots métalliques qui pourraient perforer l’E4R.

Enlèvement du feuillard.

La moitié du feuillard est retirée.

Câble sans feuillard.

Confection d’un chignon a l’aide des cordes de bourrage, évitant que d’éventuels picots métalliques liés à l’enlèvement du feuillard ne viennent perforer l’E4R.

Utilisation de la pince Pintel4-BT pour la coupe circulaire de la gaine plomb.

Utilisation de la pince Pintel4-BT pour la coupe longitudinale de la gaine plomb.

Gaine plomb retirée du conducteur de neutre.

Retrait de la graisse recouvrant le neutre à l’aide d’une corde de bourrage.

Mise en place de la GRN 50-150.

Rétractation de la GRN à l’aide d’un chalumeau. Attention à ne pas brûler la GRN au risque qu’elle ne perde ses qualités d’étanchéité et d’isolation. Chauffez du bas vers le haut.

Gaine totalement rétractée.

Exemple d’E4R détérioré par non respect des consignes de mise en œuvre.

Mise en place de l’E4R. Bien l’enfoncer sur le câble.

Commencez par chauffer le milieu de l’ E4R.

Ensuite chauffer l’extrémité côté câble dégainé.

Finir par chauffer le bas de l’E4R en allant du haut vers le bas pour évacuer les bulles d’air.