Critères d’acceptation : 75 % de bonnes réponses avec aucune erreur sur les questions fondamentales.

| Thème 1 : Les dangers de l’électricité | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le seuil de « non lâché » est de 10 mA. |  |  |  |
| 2 | L’eau a une influence sur le risque électrique. |  |  |  |
| 3 | De votre propre initiative vous pouvez approcher d’un ouvrage électrique. |  |  |  |
| 3 | Un contact direct est le contact d’une personne avec une pièce nue normalement sous tension. |  |  |  |
| 4 | Les accidents d’origine électrique sont toujours dus à une défaillance du matériel. |  |  |  |
| 5 | Le temps de passage du courant dans le corps humain n’a pas d’importance sur la gravité du choc électrique. |  |  |  |
| 6 | Un électrocuté n’est pas mort suite à un choc électrique. |  |  |  |
| 7 | Le risque électrique provient : ( de courts-circuits. ( des amorçages. ( des contacts avec une pièce conductrice portée à un potentiel différent de l’exécutant. |  |  |  |
| 8 | Le risque électrique peut être à l’origine : ( de brûlures corporelles. ( d’atteinte du système optique. ( de chocs électrique (électrisations ou électrocutions). ( de chutes. ( d’atteinte au système auditif. |  |  |  |
| 9 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux en milieu sec à partir de 50 V. |  |  |  |
| 10 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 25 V sur un chantier extérieur. |  |  |  |
| 11 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans une enceinte conductrice exigüe. |  |  |  |
| 12 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans un local à risque d’explosion. |  |  |  |
|  | Total /12 |

| Thème 2 : Habilitation | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le document principal qui vous précise les prescriptions de sécurité est : ( la norme NF C 15-100. ( la norme NF C 18-510. ( le règlement interne de l’entreprise. |  |  |  |
| 2 | L’habilitation électrique doit être précédée d’une formation aux risques électriques. |  |  |  |
| 3 | Vous êtes salarié d’une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est : ( le formateur en sécurité. ( l’employeur. ( le client. |  |  |  |
| 4 | Vous êtes intérimaires et vous travaillez dans une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est : ( le formateur en sécurité. ( l’employeur. ( le client. ( l’agence d’intérim. |  |  |  |
| 5 | Le titre d’habilitation doit être : ( signé par l’employeur. ( signé par l’habilité. ( être daté du jour de sa délivrance. ( être signé par le client. |  |  |  |
| 6 | L’habilitation est : ( la désignation de l’employeur sur un chantier électrique. ( la reconnaissance d’une qualification professionnelle. ( la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité. |  |  |  |
| 7 | L’habilitation doit être renouvelée ou révisée dans les cas suivants : ( maintien avec changement d’employeur. ( changement de fonction. ( restriction médicale. |  |  |  |
| 8 | L’habilitation électrique est obligatoire pour : ( effectuer des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage. ( accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens. ( surveiller des opérations sur des ouvrages électrique ou dans leur voisinage. ( diriger une entreprise d’électricité. |  |  |  |
| 9 | Pour participer à une opération d’ordre électrique, une habilitation est suffisante. |  |  |  |
| 10 | Associer chaque habilitation électrique à l’acteur (en BT) correspondant 1- Non électricien en BT 2- Un exécutant de travaux d’ordre électrique (« électricien ») en BT 3- Un chargé de travaux 4- Un chargé d’interventions générales BT 5- Un chargé d’intervention élémentaires 6- Un chargé de consignation en BT 7- Un chargé d’exploitation 8- Un chargé d’opérations spécifiques 9- Un monteur de panneaux photovoltaïques | N° |  |  |
|  |  |  | BR B1 B0 BS BP B2 BC BE / |  |
| 11 | L’habilitation électrique peut être complétée d’un 3ème caractère (lettre additionnelle). Donner sa signification. 1- travaux sous tension. 2- opération spéciale. 3- nettoyage sous tension. 4- travaux réalisé dans le voisinage. | N° |  |  |
|  |  |  | V X N T |  |
| 12 | Donner la lettre caractérisant le domaine de tension : ( les ouvrages du domaine TBT. ( les ouvrages du domaine BT. ( les ouvrages du domaine HT. | Lettre |  |
| 13 | La période recommandée de recyclage est de 5 ans. |  |  |  |
|  | Un recyclage BR peut être entrepris et validé pour une habilitation ayant fait l’objet d’une formation initiale : ( B1. ( B2. ( BR. |  |  |  |
| 14 | Une habilitation de symbole BR recouvre une habilitation de symbole BS. |  |  |  |
| 15 | Une habilitation de symbole BR recouvre une habilitation de symbole B1. |  |  |  |
|  | Total /15 |

| Thème 3 : Les appareillages électriques | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’intensité qui passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et la résistance de 1000 ( est : ( 0,2 A. ( 0.4 A. ( 2,4 A. |  |  |  |
| 2 | Suite à la fusion d’un fusible aM 10 A, vous : ( le remplacer par un fusible de même calibre. ( le remplacez par un fusible gl de 30A. |  |  |  |
| 3 | Un dispositif différentiel à courant résiduel 30 mA protège : ( les installations électriques. ( les outils électriques. ( les personnes utilisant ces outils. |  |  |  |
| 4 | Un disjoncteur assure la protection contre : ( les surcharges. ( les courts-circuits. ( les défauts d’isolement. |  |  |  |
| 5 | On peut ouvrir un sectionneur en charge. |  |  |  |
| 6 | Un disjoncteur peut être manœuvrer pour ouvrir un circuit en charge. |  |  |  |
| 7 | Un fusible retiré à une fonction de séparation. |  |  |  |
| 8 | Les parties actives d’un appareillage électrique BT dont le degré de protection de l’enveloppe est IP2X ne sont pas considérées comme pièces nues créant un risque de choc électrique. |  |  |  |
| 9 | Il est interdit d’utiliser des appareils de classe 0. |  |  |  |
| 10 | Un matériel de classe I est protégé par sa protection principale et par une double protection. |  |  |  |
| 11 | Le double carré figurant sur un appareil signifie appareil de classe 3. |  |  |  |
|  | Total / 11 |

| Thème 4 : Les distances et les zones d’environnement | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le domaine de la basse tension (BT) est comprise : ( entre 0 V et 50 V. ( entre 50 V et 1000 V. ( entre 1000 V et 50000V. |  |  |  |
| 2 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 3 | En basse tension, la distance limite de voisinage renforcé (DVLR) est de 30 cm par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 4 | En basse tension la distance limite de voisinage simple (DVLS) est de 3 m par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 5 | La limite de la basse tension en courant continu est : ( 1000 V. ( 1500 V. |  |  |  |
| 6 | Pour pénétrer dans un local d’accès réservé aux électriciens, le titre d’habilitation est obligatoire. |  |  |  |
| 7 | Un local d’accès réservé aux électricien est reconnaissable : ( au triangle jaune posé sur la porte. ( par le fait que la porte soit fermée à clef. |  |  |  |
| 8 | Il y a une différence apparente (visuelle) entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension. |  |  |  |
| 9 | Vous reconnaissez un ouvrage électrique souterrain : ( à la grosseur de la canalisation électrique isolée ; ( à la couleur du grillage placé au-dessus de la canalisation électrique isolée. ( grâce aux indications de l’exploitant. |  |  |  |
| 10 | Vous vous approchez d’une installation 400 V alternatif dans un local d’accès réservé aux électriciens. A partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension devez-vous prendre des précautions particulières ? ( 1 m. ( 0,5 m. ( 0,3 m. |  |  |  |
| 11 | A proximité d’une canalisation électrique souterraine, la distance à partir de laquelle il faut prendre des précautions est : ( 0,5 m. ( 1 m. ( 1,5 m. |  |  |  |
| 12 | Vous travaillez dans une zone balisée. Un de vos outils tombe à l’extérieur de cette zone entre balisage et parties électriques en service. Vous : ( franchissez le balisage. ( coupez le courant et ensuite franchissez le balisage. ( en parlez à votre chargé de travaux. |  |  |  |
| 13 | En zone de voisinage renforcé BT (zone 4), le travail sans gants isolants et sans écran facial est interdit. |  |  |  |
|  | Total / 13 |

| Thème 5 : Les mesures de protection | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 2 | Les équipements suivants sont des EPI : ( des outils isolés. ( des gants isolants. ( un écran facial anti-UV. ( un tapis isolant. ( une combinaison de travail en coton ignifugé. ( un casque isolant. ( des chaussures isolantes |  |  |  |
| 3 | Les équipements suivants sont des EIS : ( des outils isolés. ( un tabouret isolant. ( des gants isolants. ( un écran facial anti-UV. ( un tapis isolant. ( un casque isolant ( un cadenas de consignation. ( une étiquette de consignation. ( un VAT. ( un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 4 | Les équipements suivants sont des EPC : ( des outils isolés. ( des gants isolants. ( une nappe isolante. ( un VAT. ( un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 5 | Dans l’analyse globale du risque, on doit toujours privilégier les moyens de protection par : ( les EPI (Equipements de Protection Individuelle). ( les EPC (Equipements de Protection Collective). ( la consignation. |  |  |  |
| 6 | Le balisage de la zone de travail permet : ( de délimiter la zone de travail. ( d’interdire l’accès au tiers. ( de délimiter les risques. |  |  |  |
| 7 | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme une limite à ne pas franchir seul. |  |  |  |
| 8 | Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier ? ( chacune des personnes. ( le chargé de travaux. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 9 | Sur le chantier, chacun est responsable de sa sécurité. |  |  |  |
| 10 | Qui doit vérifier le bon état des matériels et outillages collectif ? ( chacune des personnes. ( le chargé de travaux. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 11 | Qui est responsable du port des protections individuelles ? ( le chargé de travaux. ( vous. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 12 | En BT, il est obligatoire de vérifier l’absence de tension au lieu de travail. |  |  |  |
| 13 | On peut utiliser un multimètre pour réaliser une VAT. |  |  |  |
| 14 | Le fonctionnement du vérificateur d’absence de tension doit être vérifié : ( avant la VAT. ( pendant la VAT. ( après la VAT. |  |  |  |
| 15 | La mise à la terre et en court-circuit protège : ( des risques d’induction. ( des retours de tension intempestifs (groupe électrogène,…). |  |  |  |
| 16 | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : ( sur la partie électrique la plus proche. ( sur le circuit de terre. ( indifféremment. |  |  |  |
| 17 | La mise à la terre et en court-circuit est obligatoire en BT. |  |  |  |
| 18 | On peut éviter de mettre en place les mises à la terre et en court-circuit sur un long câble, sans tension induite ni ré-alimentation. |  |  |  |
| 19 | Les gants BT peuvent être utilisés comme gants de manutention. |  |  |  |
| 20 | Pour supprimer temporairement le voisinage en BT, on peut utiliser : ( une plaque de tôle épaisse mise à la terre. ( une nappe en plastique isolant normalisé. |  |  |  |
| 21 | Les cordons des appareils de mesures doivent être : ( à manchon rétractable. ( de différentes couleurs. ( adaptés à la tension du circuit à mesurer. ( de 6 mm2 de section. |  |  |  |
| 22 | Les équipements de protection nécessaire pour poser une nappe isolante sont : ( des gants isolants de classe 0. ( un tapis isolant. ( un casque isolant équipé d’un écran facial anti-UV. ( des gants de manutention. |  |  |  |
| 23 | Un VAT permet de réaliser des mesurages de tension. |  |  |  |
|  | L’ensemble des conditions permettant de s’affranchir de la mise à la terre et en court-circuit sont : ( les circuits terminaux sont de faible étendue. ( la remise sous tension est impossible à son insu. ( aucune possibilité d’avoir l’apparition d’une tension induite. ( les circuits terminaux sont de grande étendue. ( il n'y a pas de condensateurs, de selfs ou de câbles de grande longueur. ( aucune tension ne peut apparaître ou réapparaître. |  |  |  |
| 24 | Donner dans l’ordre (1 à 5) la procédure complète de vérification d’absence de tension : ( mise à la terre et en court-circuit. ( séparation . ( identification. ( vérification d’absence de tension ( condamnation. | Numéros : |  |
|  | Total / 24 |

| Thème 6 : Les limites de l’indice R | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Une intervention générale de dépannage est une opération électrique simple du domaine BT, non planifiée, de courte durée et de faible étendue. |  |  |  |
| 2 | Un BR peut réaliser des interventions générales de dépannage sur des circuits protégés contre les courts-circuits par un dispositif ( 63 A en alternatif. |  |  |  |
| 3 | Un BR peut consigner une installation BT pour effectuer un dépannage. |  |  |  |
| 4 | Indiquer dans l’ordre chronologique les étapes d’une intervention de dépannage : ( élimination du ou des défauts. ( recherche et localisation des défauts. ( réglages et vérification du fonctionnement. |  |  |
| 5 | Un BR peut réaliser des mesures et des essais dans le cadre de son intervention. |  |  |  |
| 6 | Le chargé d’intervention de dépannage habilité BR peut procédé lui-même aux opérations de consignation pour son propre compte. |  |  |  |
| 7 | Un BR peut consigner pour des travaux électriques. |  |  |  |
| 8 | Un BR peut réaliser les opérations suivantes : ( rechercher une panne. ( rechercher un défaut d’isolement sur une installation. ( réaliser des mesures électriques dans le cadre de son intervention. ( réaliser des essais dans le cadre de son intervention. ( consigner une partie d’installation pour son propre compte. ( consigner l’alimentation électrique d’un bureau en vue de sa rénovation. ( remplacer un fusible BT. ( réaliser des travaux d’ordre électrique (câblage,…). |  |  |  |
| 9 | Un BR doit : ( recevoir un bon de travail qui vaut autorisation d’intervention. ( en fin d’intervention, remettre l’avis de fin d’intervention. ( en cas de panne, intervenir de son propre chef et au plus vite. |  |  |  |
| 10 | Habilité BR, je dois être équipé de mes EPI pour poser une nappe isolante. |  |  |  |
| 11 | Lors de l’étape 1 de recherche et de localisation des défauts, le BR pour réaliser un mesurage doit : ( utiliser des cordons IP1X. ( utiliser des cordons IP2X. |  |  |  |
| 12 | Si le BR est présent devant l’armoire électrique durant toute la durée de l’intervention, il est obligatoire de réaliser le balisage de la zone de travail. |  |  |  |
| 13 | Etre habilité BR permet de : ( réaliser des travaux d’ordre non électrique en basse tension. ( réaliser des travaux d’ordre électrique en basse tension. ( réaliser des travaux d’ordre électrique en haute tension. ( réaliser des interventions d’entretien et de dépannage en basse tension. |  |  |  |
| 14 | Dans l’étape 2 d’une intervention de dépannage, il est obligatoire de réaliser une consignation. |  |  |  |
| 15 | Dans l’étape 3 d’une intervention de dépannage, la présence de tension est nécessaire. |  |  |  |
| 16 | Si un risque de retour de la tension est possible durant l’intervention de dépannage lors de la seconde étape, il est possible de ne pas réaliser la mise à la terre et en court-circuit. |  |  |  |
| 17 | Lors d’une opération de connexion et de déconnexion sous tension, la tension en courant alternatif doit être limitée à : ( 500 V. ( 1000 V. |  |  |  |
| 18 | Lors d’une opération de connexion et de déconnexion sous tension : ( il faut déconnecter un conducteur à la fois. ( il faut déconnecter deux conducteurs à la fois. ( on peut déconnecter deux conducteurs à la fois. |  |  |  |
| 19 | Pour réaliser la séparation d’un matériel électrique alimenté par un cordon et une fiche, le retrait de la fiche de la prise est suffisant pour garantir la séparation. |  |  |  |
| 20 | Le chargé d’intervention peut travailler seul. |  |  |  |
| 21 | Pour être habilité BR, il est obligatoire d’avoir des compétences techniques en électricité. |  |  |  |
| 22 | Une intervention peut durer plusieurs jours. |  |  |  |
| 23 | Dans l’étape 1 d’une intervention de dépannage, le BR doit : ( travailler sans EPI. ( procéder à l’examen de la machine avec les schémas électriques. ( réaliser des opérations de mesurage avec présence tension. |  |  |  |
| 24 | Une fois l’invention terminée, le BR : ( n’a pas l’obligation de remonter les capots et les carters. ( doit remonter les capots et les carters. |  |  |  |
| 25 | Un BR peut réaliser une intervention BT sur une installation située au voisinage de pièces accessibles nues sous tension en HT. |  |  |  |
| 26 | Lors d’une intervention de connexion et déconnexion en présence de tension : ( il est nécessaire d’isoler les extrémités de chaque conducteur avec un capuchon isolant. ( il n’est pas nécessaire d’isoler les extrémités de chaque conducteur avec un capuchon isolant à condition d’être équipé des EPI. |  |  |  |
| 27 | Un BR utilisant un tapis isolant peut utiliser un tournevis testeur afin de vérifier l’absence de tension. |  |  |  |
| 28 | Lors d’une mesure sur un équipement présentant des risques de contact direct, le BR doit utiliser : ( des vêtements en synthétique. ( des cordons protégés IP2X. ( des gants de manutention. |  |  |  |
| 29 | Une fois les réparations réalisées, un BR a l’obligation : ( vérifier le fonctionnement de l’équipement. ( remonter les capots de protection. ( vérifier le réglages des capteurs et des dispositifs de sécurité. ( demander à l’opérateur de tester le fonctionnement de l’équipement. |  |  |  |
| 30 | Lors d’une opération de connexion et déconnexion sous tension : ( les circuits doivent être protégés contre les surtensions. ( les circuits doivent être protégés contre les surintensités. |  |  |  |
| 31 | Pour réaliser un pont entre deux bornes, un BR doit utiliser : ( un cordons équipé de pinces « crocodiles ». ( un cordon comportant un fusible de type aM. ( un cordon comportant un fusible de type gG ayant un pouvoir de coupure de 50 kA. ( ses EPI. |  |  |  |
| 32 | Un habilité BR peut éviter de mettre en place les mises à la terre et en court-circuit sur un long câble BT, sans tension induite ni ré-alimentation. |  |  |  |
| 33 | En cas d’orage il faut arrêter les travaux sur une installation alimentée par un réseau : ( aérien et raccordé en souterrain. ( souterrain et raccordé en aérien. ( souterrain et raccordé en souterrain. |  |  |  |
| 34 | En cas d’accident d’origine électrique, la première opération à effectuer est : ( secourir la victime ( couper ou faire couper le courant ( donner l’alerte |  |  |  |
| 35 | En cas d’électrisation, donner l’ordre des opérations à effectuer : ( secourir la victime ( donner l’alerte ( couper ou faire couper le courant |  |  |  |
|  | Total / 35 |

# Text boxes

Nombre d’erreurs sur questions fondamentales :

Réponses exactes :          / 110			Pourcentage de réussite :

EPREUVE THEORIQUE

HABILITATION BR

NOM :

Prénom :

Classe :

Date :