Exercice 1

1-/ Sur le schéma électrique suivant, placer :

a-/ la pince ampèremétrique AL1 permettant de mesurer le courant IL1 traversant la lampe L1,

b-/ la pince ampèremétrique AL2 permettant de mesurer le courant traversant la lampe L2,

c-/ la pince ampèremétrique A permettant de mesurer le courant délivrer par le générateur,

d-/ le voltmètre VL1 permettant de mesurer la tension UL1 aux bornes de la lampe L1,

e-/ le voltmètre VL2 permettant de mesurer la tension UL2 aux bornes de la lampe L2,

f-/ le voltmètre VG permettant de mesurer la tension UG aux bornes du générateur G,

2-/ Comment le générateur G, la lampe L1 et la lampe L2 sont-ils branchés ?

En dérivation (ou parallèle).

3-/ Que pouvez-vous dire de UG, UL1, et UL2 ?

UG = UL1 = UL2  = 24 V (montage parallèle).

4-/ Que pouvez-vous dire de IG par rapport à IL1 et IL2 ?

IG = IL1 + IL2

5-/ Réaliser le montage du schéma précédent et vérifier les réponses aux questions 3 et 4.

| UL1 | UL2 | UG | IL1 | IL2 | IG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 2

1-/ Sur le schéma électrique suivant, placer :

a-/ la pince ampèremétrique AL1 permettant de mesurer le courant IL1 traversant la lampe L1,

b-/ la pince ampèremétrique AL2 permettant de mesurer le courant traversant la lampe L2,

c-/ la pince ampèremétrique A permettant de mesurer le courant délivrer par le générateur,

d-/ le voltmètre VL1 permettant de mesurer la tension UL1 aux bornes de la lampe L1,

e-/ le voltmètre VL2 permettant de mesurer la tension UL2 aux bornes de la lampe L2,

f-/ le voltmètre VG permettant de mesurer la tension UG aux bornes du générateur G,

2-/ Comment le générateur G, la lampe L1 et la lampe L2 sont-ils branchés ?

En série.

3-/ Que pouvez-vous dire de UG par rapport à UL1 et UL2 ?

On a UG = UL1 + UL2 .

4-/ Que pouvez-vous dire de IG , IL1 , et IL2 ?

IG = IL1 = IL2  (montage série).

5-/ Réaliser le montage du schéma précédent et vérifier les réponses des questions 2 et 3.

| UL1 | UL2 | UG | IL1 | IL2 | IG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 3

Une batterie d’accumulateurs porte les inscriptions 12 V / 45 Ah. Elle délivre un courant d’intensité 4 A.

1-/ Donner la désignation, le symbole et l’unité (système international) des grandeurs suivantes :

| Grandeur | Désignation | Symbole | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 V | Tension | U | Volts (V) |
| 45 Ah | Quantité d’électricité | Q | Coulombs (C) |
| 4 A | Courant | I | Ampère (A) |

2-/ Déterminer la quantité d’électricité Q (en coulombs) de la batterie d’accumulateurs .

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| 1 Ah = 3600 C Q(C) = Q(Ah) × 3600 | Q = 45 × 3600 | Q = 162 000 C |

3-/ Pourquoi la quantité d’électricité est-elle le plus souvent exprimée en ampères-heures (Ah) et non pas en coulombs (C) ?

Car le coulombs est une unité de quantité d’électricité très petite et entraîne l’utilisation de grand nombres. On l’exprime donc généralement en ampères-heures (Ah).

4-/ Quelle énergie électrique la batterie d’accumulateur peut-elle fournir ?

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| W = Q × U | W = 162 000 × 12 | W = 1 944 000 J |

5-/ Durant combien de temps la batterie d’accumulateurs va-t-elle fonctionner avant décharge complète ?

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| I = Q / t ( t = Q / I | t = 162 000 / 4 | t = 40 500 s = 11 h 15 min |

Exercice 4

On recharge durant 12 heures une batterie d’accumulateurs avec un courant constant d’intensité 5 A.

1-/ Quelle quantité d’électricité correspond à cette charge ?

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| I = Q / t Q = I × t | Q = 5 × 12 ( 3600 | Q = 216 000 C |
| 2ème solution Q = I × t | Q = 5 × 12 | 60 Ah |

2-/ Durant combien de temps la batterie d’accumulateurs va-t-elle fonctionner avant la décharge complète si elle délivre un courant constant de 6 A ?

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| I = Q / t ( t = Q / I | t = 216 000 / 6 | t = 36 000 s = 10 h |

3-/ Durant combien de temps la batterie d’accumulateurs va-t-elle fonctionner avant la décharge complète si elle délivre un courant constant de 24 A ?

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| I = Q / t ( t = Q / I | t = 216 000 / 18 | t = 9 000 s = 2 h 30 min |

4-/ Que pouvez-vous dire des temps de décharge (questions 2 et 3) de la batterie d’accumulateurs ?

Le temps de décharge est quatre fois plus faible ; ceci se justifie par le courant de décharge qui est quatre fois plus élevé.

# Text boxes

COURANT ET TENSION

1 / 4

1 CAP PROElec

4 / 4

NOM :

DATE :

3 / 4

2 / 4

-

L2

L1

G

+

IL2

IL1

UL2

UL2

UL1

UL1

UG = 24 V

IL2

IL1

IG

UG = 24 V

L1

IG

+

-

G

L2