Exercice 1

Parmi ces récepteurs, quels sont ceux qui sont des résistors ? (mettre une croix) .

|  | est un résistor | n’est pas un résistor |
| --- | --- | --- |
| Une lampe à incandescence | ( |  |
| Un fer à repasser | ( |  |
| Un tube fluorescent |  | ( |
| Un aspirateur |  | ( |
| Une bouilloire | ( |  |
| Un four micro-ondes |  | ( |
| Une cafetière | ( |  |
| Une lampe halogène | ( |  |
| Un chargeur de batterie |  | ( |
| Un fer à souder | ( |  |
| Un lave-linge |  | ( |

Exercice 2

Un résistor R de résistance 2,2 k(, alimenté par une tension continue U = 24 V est traversé par un courant I.

1-/ Réaliser le schéma électrique du montage.

2-/ Placer sur le schéma U et I.

4-/ Exprimer la loi d’ohm aux bornes du résistor.

U = R ( I

3-/ Calculer l’intensité du courant qui traverse le résistor.

U= R ( I

( I = U / R = 24 / 2200 =

Exercice 3

Sur une ligne 230 / 400 V, un électricien veut contrôler si les conducteurs de phase sont bien alimentés. Il touche le conducteur L3 à l’aide d’un « tournevis-testeur ». Ce tournevis est formé d’une lame métallique, d’un voyant au néon et d’une résistance RT = 56 k(, le tout placé en série. Pour effectuer les vérifications, l’électricien a les pieds sur le sol carrelé. Comme dans tout circuit électrique, nous sommes en présence d’un ensemble comportant un générateur et une boucle de conduction.

On prendra : Rn = 0 (, Rc = 2000 (, RT = 56 000 (.

1-/ Identifier le générateur.

Le générateur est entre L3 et le neutre N.

2-/ En partant de ce générateur, tracer le parcours que le courant Ic emprunte.

Le courant traverse : la lame du tournevis, le néon, la résistance de 56 k(, la résistance corporelle Rc, le sol, la résistance du neutre Rn et arrive au neutre.

3-/ Faire le schéma électrique correspondant au dessin ci-dessus.

4-/ Exprimer la loi d’ohm aux bornes de groupe (électricien + tournevis).

UG = (RT + RC ) ( Ic

5-/ Calculer le courant corporel Ic qui s’écoule en direction du sol.

Ic = UG / (RT + RC) = 230 (2000 + 56000) = 0,0039 A

soit 3,9 mA : sensation très faible.

6-/ Placer sur le dessin et sur le schéma la tension de contact Uc (par rapport au sol).

7-/ Exprimer la loi d’ohm aux bornes de l’électricien.

Uc = Rc ( Ic = 2000 ( 0,0039 = 7,8 V.

8-/ L’électricien est-il en danger ? Pourquoi ?

L’électricien n’est pas en danger car il est soumis à 7,8 V ( 50 V (tension de sécurité en milieu sec).

9-/ Il renouvelle sa vérification en montant sur un tabouret isolé du sol : que constate-t-il ?

Le tabouret isolé du sol augmente la résistance de boucle. Le courant est donc plus faible et la lampe brille faiblement.

Exercice 4

Une lampe à incandescence (6 V / 0,3 A) a été étudiée expérimentalement. Pour cela, on a fait varier la tension UL à ses bornes de 0 à 8 V, et pour chaque valeur de UL, on a mesuré l’intensité IL du courant qui la traversait.

Voici le tableau des résultats obtenus.

| UL (V) | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IL (mA) | 0 | 110 | 165 | 245 | 305 | 372 |

1-/ Représenter dans le repère ci-dessus, la fonction UL = f (IL).

2-/ Déterminer graphiquement l’intensité du courant qui traverse la lampe lorsque la tension à ses bornes est de 5 V (laisser apparents les traits de construction).

ur UL = 5 V, on trouve = 275 mA.

3-/ La lampe à incandescence est-elle un résistor linéaire ? Justifier votre réponse.

La lampe à incandescence n’est pas un résistor linéaire car la caractéristique n’est pas une droite passant par l’origine.

# Text boxes

EXERCICES :

RESISTORS ET LOI D’OHM

NOM :

1 CAP PROElec

DATE :

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4