CAP

Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

ÉPREUVE EP2 - RÉalisation

sujet

Ce dossier comporte 14 pages numérotées de page 1/14 à page 14/14.

1-/ MISE EN SITUATION

1.1-/ Première partie

Vous allez travailler dans l’entreprise BARTHEL ELECTRICITE.

Dans un premier temps, on vous demande de réaliser une partie de l’installation électrique concernant :

- l’extérieur (éclairage et sonnerie),

- l’entrée (éclairage),

- l’accueil (éclairage, prise de courant et volet roulant).

Le fonctionnement des différents circuits (voir schéma architectural partiel du dossier technique) est le suivant :

- l’éclairage extérieur est programmé et commandé de 7 h à 9 h. Une sonnerie permet de signaler son arrivée,

- l’éclairage de l’entrée est commandé par un va-et-vient,

- l’éclairage de l’accueil est réalisé par un télérupteur. Une commande de volets roulants permet l’ouverture ou la fermeture de ceux-ci. Des prises de courant sont réparties en périphérie de l’accueil.

Vous réaliserez l’installation correspondant à la description ci-dessus (une partie en encastré et l’autre en apparent).

Une fois l’installation réalisée, vous devrez la mettre en service conformément à la norme NF C 18-510.

1.2-/ Deuxième partie : préparation d’un câble

Le personnel de l’entreprise BARTHEL est récemment intervenu suite à un défaut au niveau du câble BT aéro-souterrain (échauffement), en sortie de la protection du poste de transformation (alimentation de l’entreprise Barthel et d’autres entreprises situées dans la zone industrielle).

Vous devrez préparer la tête de câble BT permettant le dépannage de l’ouvrage électrique.

2-/ TRAVAIL DEMANDE

2.1-/ Réalisation (durée conseillée : 5 h 30 minutes à 5 h 45 minutes)

On vous donne :

▪ un poste de travail 3D,

▪ la liste du matériel,

▪ le matériel électrique nécessaire au câblage,

▪ le plan d’implantation,

▪ le schéma développé de l’installation,

▪ les notices techniques nécessaires,

▪ le schéma architectural partiel.

On vous demande :

▪ de vérifier la conformité du matériel par rapport à la liste,

▪ de préparer et d’organiser votre chantier,

▪ de réaliser l’installation conformément aux plans.

On évalue :

▪ la préparation et l’organisation de votre chantier,

▪ le traçage conformément au plan,

▪ la fixation des supports, des canalisations et de l’appareillage,

▪ l’implantation de l’appareillage du tableau de répartition,

▪ le façonnage des canalisations (dont le respect de l’étanchéité à l’air),

▪ le raccordement des conducteurs et des câbles,

▪ le repérage des circuits avec l’étiquetage de l’appareillage,

▪ le nettoyage du chantier.

2.1.1-/ Conditions de réalisation du cahier des charges

▪ Conducteurs et câbles à utiliser :

- conducteurs H07 V-U 1,5 (partie encastrée),

- câble U1000 R2V 3G1,5 (parties apparent et encastré),

- câble U1000 R2V 3G2,5 (partie apparent).

▪ Couleurs des conducteurs à respecter :

- phase : rouge,

- neutre : bleu clair,

- protection électrique : bicolore vert-jaune,

- retour lampe : noir,

- retour boutons-poussoirs : beige,

- retour sonnette : orange,

- retour volet roulant :

  - montée : noir,

  - descente : marron,

- navettes : violet.

▪ Tableau de répartition :

- le câblage du tableau est réalisé en respectant les règles d’esthétisme,

- prévoir pour chaque conducteur une « réserve » suffisante.

▪ Boîte de combles :

- les conducteurs sont de même longueur, suffisamment longs et correctement rangés.

▪ Gaines ICTA :

- les gaines ICTA sont équipées d’obturateurs dans les appareillages (étanchéité à l’air).

2.1.2-/ Plan d’implantation

Vue de dessus du poste 3D

2.1.3-/ Plan d’implantation du tableau de répartition

2.1.4-/ Barème de notation : réalisation (câblage)

| Compétences | Critères d’évaluation | Evaluation |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 erreur / oui (C2-2) | 1 erreur | 2 erreurs | > 2 erreurs / non (C2-2) |
| C2-2 Organisation du poste de travail | Travail organisé (tracés - implantation - câblage, dans l’ordre) |  |  |  |  |
|  | Chantier propre |  |  |  |  |
|  | Poste de travail rangé (outils, matériels) |  |  |  |  |
|  | Tenue de chantier adaptée |  |  |  |  |
|  | Tri sélectif des déchets (cuivre, plastique, BA13…) |  |  |  |  |
| C2-3 Tracer le cheminement des canalisations et l’emplacement des matériels | Tracés du cheminement des canalisations conformes au plan |  |  |  |  |
|  | Tracés de l’emplacement des matériels corrects |  |  |  |  |
| C2-4 Façonner les supports | Découpes moulure et IRL nettes et à la bonne longueur |  |  |  |  |
|  | Mise en place des obturateurs pour gaines ICTA (étanchéité à l’air) |  |  |  |  |
| C2-5 Assembler les supports et les canalisations | Assemblage boîte d’encastrement - gaine ICTA étanche à l’air |  |  |  |  |
|  | Assemblage hublot - câble assure l’étanchéité |  |  |  |  |
| C2-6 Placer et fixer les matériels | Matériels placés conformément aux cotes |  |  |  |  |
|  | Matériels de niveau |  |  |  |  |
|  | Matériels solidement fixés |  |  |  |  |
| C2-8 Repérer les matériels électriques, les conducteurs | Protections du tableau de répartition repérées |  |  |  |  |
|  | Couleurs des conducteurs conformes au cahier des charges |  |  |  |  |
| C2-10 Câbler et raccorder les différents composants | Circuit sonnette | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (extérieur) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (couloir) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (accueil) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit prise de courant | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Boîte pour combles | Conducteurs suffisamment longs |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement rangés |  |  |  |  |
|  | Tableau de répartition | Conducteurs suffisamment longs |  |  |  |  |
|  |  | Esthétique du tableau correcte |  |  |  |  |
| Nombre de croix et « oui ou non » par colonne |  |  |  |  |
| Poids affecté par colonne | 3 points | 2 points | 1 point | 0 point |
| Total par colonne |  |  |  |  |
| Total réalisation câblage | / 120 |

2.2-/ Mise en service (durée conseillée : 45 minutes)

Cette procédure se fait sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2Vessais, dans le respect de la norme NF C 18-510.

Tous les tests seront effectués en présence de l’examinateur.

On vous donne :

▪ le contrôleur d’installation (tests préalables à la mise en service),

▪ les E.P.I. et E.P.C.,

▪ les documents et notices techniques nécessaires.

On vous demande :

▪ d’utiliser les E.P.I. et les E.P.C. à bon escient,

▪ de procéder aux contrôles d’usage,

▪ de compléter la fiche de mise en service,

▪ d’effectuer le réglage des appareils,

▪ de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

On évalue :

▪ le respect de la norme NF C 18-510,

▪ la procédure de mise en service et les contrôles fonctionnels des différents circuits,

▪ le compte-rendu.

2.2.1-/ Tests fonctionnels et réglages

▪ Vérification de la continuité électrique de la PE

| Réglage | Valeur attendue | Zone de contrôle | Valeur mesurée | Conforme | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eclairage extérieur |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  | Eclairage couloir |  | oui | non |  |  |
|  |  | Eclairage accueil |  | oui | non |  |  |
|  |  | Prise de courant |  | oui | non |  |  |
|  |  | Volet roulant |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 | / 1 |  |

▪ Vérification d’absence de court-circuit

| Réglage | Valeur attendue | Enclencher | Valeur mesurée | Conforme | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 | / 1 |  |

NB : pour éviter les retours, vous déconnecterez les récepteurs et l’interrupteur horaire.

▪ Contrôle de l’isolement

| Réglage | Valeur attendue | Enclencher | Valeur mesurée | Conforme | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 | / 1 |  |

NB : pour éviter les retours, vous déconnecterez les récepteurs et l’interrupteur horaire.

▪ Contrôle des tensions d’alimentation

| Réglage | Valeur attendue | Zone de contrôle | Valeur mesurée | Conforme | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alimentation L, N |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  | Aval de Q1 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q2 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q3 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q4 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q5 |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 | / 1 |  |

* L’évaluation porte sur la pertinence du port des E.P.I.

▪ Réglage de l’interrupteur horaire

| Plage de déclenchement de l’interrupteur horaire | Heures de réglage | Réglage effectué |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total : / 3 |
| / 0,5 | / 0,5 | / 2 |  |

| Total tests fonctionnnels et réglages | / 31 |
| --- | --- |

2.2.2-/ Mise en service fonctionnelle

Vérifier le fonctionnement de l’installation et mettre une croix dans la case correspondante.

| Vérification du fonctionnement de l’installation (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 enclenchés) | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Protection des personnes | Appui sur « T » (test) de Q1 : - déclenchement de Q1, - coupure de tous les circuits. |  |  |
| Circuit sonnette | Appui sur S1 : sonnerie H1 alimentée. |  |  |
|  | Q2 déclenché : coupure du circuit sonnette. |  |  |
| Circuit éclairage | Couloir (va-et-vient) | Appui sur S2 : lampe L1 allumée (ou éteinte). |  |  |
|  |  | Appui sur S3 : lampe L1 éteinte (ou allumée). |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage couloir. |  |  |
|  | Accueil (télérupteur) | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 allumées. |  |  |
|  |  | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 éteintes. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage accueil. |  |  |
|  | Extérieur (inter. horaire) | Forçage à 1 : lampe L4 allumée. |  |  |
|  |  | Forçage à 0 : lampe L4 éteinte. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage extérieur. |  |  |
| Circuit volet roulant | Appui sur S7 « ▲ » : montée du volet roulant. |  |  |
|  | Appui sur S7 « 0 » : arrêt du volet roulant. |  |  |
|  | Appui sur S7 « ▼ » : descente du volet roulant. |  |  |
|  | Q4 déclenché : coupure du circuit volet roulant. |  |  |
| Circuit prises de courant | Branchement d’un récepteur sur PC1 : récepteur alimenté. |  |  |
|  | Q5 déclenché : coupure du circuit prise de courant. |  |  |
| Nombre de croix par colonne |  |  |
| Poids affecté par colonne | 1 point | 0 point |
| Total par colonne |  |  |
| Total mise en service fonctionnelle | / 19 |

2.3-/ Préparation d’une tête de câble (durée conseillée : 30 à 45 minutes)

Votre travail consiste à préparer une tête de câble BT pour câble synthétique NFC 33.210 suite à la détérioration de celui-ci.

On vous donne :

▪ un mètre de câble BT synthétique NFC 33.210 3×95 mm2 + 1×50 mm2,

▪ une extrémité thermorétractable E4R 50-150,

▪ de la gaine thermorétractable GRN 50-150,

▪ les outils nécessaires à la préparation de la tête de câble,

▪ la ressource « Préparation tête de câble BT pour câble synthétique NF C 33.210 »,

▪ les équipements de sécurité.

### On vous demande de :

▪ préparer la tête de câble (voir photographie ci-dessous) selon le dossier technique et ressources : « Préparation tête de câble BT pour câble synthétique NF C 33.210 ».

2.3.1-/ Barème de notation : réalisation (préparation de la tête de câble BT)

| Compétence | Critères d’évaluation | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| C2.19 - Préparer les matériels et organiser son poste de travail | Outillages nécessaires à la réalisation de la tête de câble BT correctement choisis et utilisés |  |  |
|  | Poste de travail nettoyé et rangé |  |  |
| C2.21 - Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections du domaine de la BT ou de la HTA | Cotes de dénudage du câble respectées |  |  |
|  | Coupes circulaires propres |  |  |
|  | Gaine des phases non abîmée |  |  |
|  | Feuillard correctement enlevé |  |  |
|  | Chignon correctement réalisé |  |  |
|  | Mise en place et rétractation correctes de la GRN 50-150 sur le neutre |  |  |
|  | Mise en place correcte de l’extrémité E4R 50-150 |  |  |
|  | Rétractation correcte de l’extrémité E4R 50-150 |  |  |
| Nombre de croix par colonne |  |  |
| Poids affecté par colonne | 3 points | 0 point |
| Total par colonne |  |  |
| Total réalisation tête de câble BT | / 30 |

# Text boxes

extérieur

accueil

Câble à remplacer

Vues de face des plaques de BA13

300

Câble apparent

Câble encastré

Gaine ICTA

Plaque de BA13 n°1

450

200

100

Plaque de BA13 n°2

120

200

S2

L2

L3

L1

PC1

200

300

350

500

300

500

600

230

900

Volet roulant

S3

S4

S5

S6

S7

L4

S1

490

120

120

220

85

Angle à 90° formé par les 2 panneaux

Cotes en mm

150

100

400

200

200

500

300

L1

L2

L3

I(n 30mA

˃

4

120V/230V(

## 50/60 Hz

24

12

## 16A

DX3-ID

## 40A

0.Off

T

6000

N

N

(

4116 10

4500   3

4 068 70

DX3

## C20

0.Off

N

N

4500   3

4 068 69

DX3

## C16

0.Off

N

N

4500   3

4 068 69

DX3

## C16

0.Off

N

N

4500   3

4 068 62

DX3

## C2

0.Off

N

N

0 041 07

250 V(

## 50 Hz

˄

˅

0 037 05

2

On

˂

3

5

0

Off

1234567

M

~

1

˂

(

1

2

230 V(

1

4 124 08

A1

250 V(

## 16AX

A2

0

(

##### Q1

##### Q2

##### Q3

##### Q4

##### Q5

1

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

14

1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

60 cm