BEP Électrotechnique Énergie

Équipements communicants

ÉPREUVE EP2

RÉalisation et mise en service de tout ou partie d’un ouvrage Électrique

sujet

Ce dossier comporte 15 pages numérotées de la page 1/15 à 15/15

1°) Mise en situation

L'entreprise SNRI, basée à Ruffec en Charente, a commencé son activité en 1949 sous le nom de Sergot. Elle produisait des vannes industrielles.

Initialement destinée au marché de l'énergie et de l'industrie en France et en Europe, SNRI conçoit, produit et vend une gamme complète de vannes industrielles pour différentes applications.

Aujourd'hui, SNRI se spécialise dans des domaines qui requièrent des connaissances en ingénierie pointues (pièces de sécurité et  vannes mélangeuses).

Pour manipuler ces lourdes vannes industrielles, l'entreprise s'est dotée d'un grand portique comportant 5 ponts roulants indépendants desservant différents postes.

Notre étude va porter sur un des ponts roulants associé à un poste de montage.

2°) Descriptif du système ÉtudiÉ

Description des postes desservis par le portique de SNRI :

- Le premier poste est le ressuage : il sert à contrôler l'absence de défaut sur les matières après soudure et sur les bruts de fonderie.

- Le deuxième correspond au rodage : il assure un état de surface suffisant sur les différentes portées des appareils afin de garantir l'étanchéité métal-métal.

- Les trois derniers postes permettent le montage des vannes.

Exemple de système sur lequel vous allez faire votre réalisation et la mise en service :

Dans le cadre de la réalisation à effectuer, on se limitera à un système à 2 axes (le transfert des pièces entre chaque poste n’est pas géré) :

Le système sera commandé par un

pupitre de commande.

Le déplacement en

translation se fera en coup par

coup (marche manuelle).

La montée ou la descente, quant

à elle, sera aussi en coup

par coup (marche manuelle) mais

à deux vitesses (PV ou GV).

3°) Fonctionnement

6 boutons poussoirs permettent de commander le fonctionnement du portique de levage :

- Gestion de la translation :

  - S2 permet la translation vers la droite, S3 permet la translation vers la gauche

- Gestion de la montée :

  - S4  montée en petite vitesse, S5 montée en grande vitesse

- Gestion de la descente :

  - S6  descente en petite vitesse, S7 descente en grande vitesse

Signalisation :

- H1 : présence de tension.

- H2 : défaut moteur translation.

- H3 : défaut moteur levage.

- H4 : voyant clignotant indiquant le déplacement en translation.

Sécurité :

- Fdc droit et Fdc gauche : fins de course limitant le déplacement en translation.

- Fdc Haut et Fdc Bas : fins de course limitant les différents déplacements verticaux.

4°) TRAVAIL DEMANDÉ

Vous êtes chargé par votre employeur de réaliser le câblage de l’armoire concernant  l’équipement, et de le mettre en service (Le pupitre de commande étant déjà raccordé sur le bornier XC).

Ce travail se déroulera en 2 parties :

- 1ère partie : réalisation (durée conseillée : 6h45)

- 2ème partie : mise en service (durée conseillée : 1h15)

On vous propose dans le tableau ci-après des temps conseillés pour la gestion de votre travail (ces temps peuvent vous aider dans l’organisation de votre épreuve).

| Gestion du travail (proposition) | Temps conseillés |
| --- | --- |
| REALISATION 6 h 45 |
| Étude du dossier | 10 min |
| 1— Implantation des appareils sur platine fond d’armoire et repérage | 20 min |
| 2— Câblage |  |
| Schéma de puissance (composants fond d’armoire) | 2 h 30 |
| Schéma de commande (composants fond d’armoire) | 2 h 45 |
| Raccordement des signalisations sur la porte d’armoire (toron à réaliser) | 30 min |
| 3— Essais (avec pupitre simulation P.O) | 30 min |
| MISE EN SERVICE 1 h 15 |
| Opérations et contrôles préalables |  |
| 1— Inspection visuelle de conformité de l’armoire | 10 min |
| 2— Contrôles et réglages thermiques | 10 min |
| 3— Contrôle de continuité | 10 min |
| 4— Raccordement des connecteurs 24 pts sur le système de levage | 5 min |
| 5— Mesures de tensions et d’ordre de phases | 15 min |
| Mise en service du système |  |
| 6— Essais de fonctionnement et explication orale | 15 min |
| Compte rendu écrit et recherche dans la documentation technique du système | 10 min |

1ère partie  « RÉALISATION D’UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE »

Durée : 6 h 45

Vous devez réaliser le câblage de l’armoire en vous aidant des schémas et informations contenus dans le dossier technique.

Vous allez être évalué sur les compétences suivantes :

| C2-1 | Organiser son poste de travail. |
| --- | --- |
| C2-2 | Mettre en forme et placer les supports, les conduits et les canalisations de l’ouvrage. |
| C2-4 | Positionner et fixer les éléments constitutifs de l’équipement. |
| C2-5 | Raccorder électriquement les différents matériels. |
| C2-6 | Repérer les éléments, les conducteurs. |
| C4-4 | Démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation. |

### 1°) IMPLANTATION DES APPAREILS DANS L’ARMOIRE

  - Repérer  les  appareils  du  tableau  ci-dessous  en  utilisant  les  étiquettes  pré-imprimées fournies.

  - Conformément au plan d’implantation (voir dossier technique), positionner dans l’armoire les appareils manquants du tableau ci-dessous et vérifier leurs caractéristiques :

| Q1 | Disjoncteur Moteur magnétothermique 3P (Moteur de translation) |
| --- | --- |
| Q2 | Disjoncteur Moteur magnétothermique 3P (Moteur de levage PV) |
| Q3 | Disjoncteur Moteur magnétothermique 3P (Moteur de levage GV) |
| KM1 | Contacteur Moteur tripolaire avec 1 contact NO et 1 NC (24V AC) |
| KM2 | Contacteur Moteur tripolaire avec 1 contact NO et 1 NC (24V AC) |
| KM3 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2 NC (24V AC) |
| KM4 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V AC) |
| KM5 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V AC) |
| KM6 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V AC) |
| KA1 | Relais clignoteur (24V AC) |

### 2°) CÂBLAGE DE L’ARMOIRE DE COMMANDE

  - Conformément aux schémas (voir dossier technique pages 6/8 et 7/8), réaliser le câblage de la platine (fond d’armoire):

    - Circuit de puissance : 	fil H05VK 1 mm² noir et vert-jaune.

    - Circuit de commande : 	fil H05VK 0,75 mm² rouge et blanc.

### Des repères ainsi que des embouts seront mis sur les conducteurs et câbles.

  - Procéder ensuite au raccordement des composants  de commande et de signalisation installés sur la porte de l’armoire, en réalisant un toron de fils maintenus par des colliers « colring ».

### 3°) ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

À la fin de votre travail de câblage et de raccordement, vous devez effectuer les essais.

### Cette opération se fera en présence d’un examinateur.

- Circuit de commande:

Effectuer vos tests de commande « sous tension » 24V AC (coffret fermé et circuit de puissance « hors tension »).

- Circuit de puissance :

Effectuer vos tests de puissance « hors tension » à l’aide d’un ohmmètre après que l’examinateur ait consigné votre armoire.

2ème partie : Mise en service du portique de levage

Durée : 1 h 15

Vous allez être évalué sur les compétences suivantes :

| C1-4 | sélectionner les informations permettant de régler, paramétrer, configurer et tester tout ou partie de l'installation |
| --- | --- |
| C2-8 | configurer les matériels |
| C2-9 | contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation ou du système et effectuer les essais (continuité, tensions, ordre des phases) |
| C2-10 | vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique |
| C3-4 | identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification |
| C4-4 | démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation |
| C4-5 | contribuer à la réception de l'équipement |

DANGER ELECTRIQUE

Les interventions de raccordement, réglage, mesurage doivent être réalisées en présence et sous le contrôle de l'examinateur (personne habilitée).

Suivant les recommandations normatives NF C18-510 et du décret du 22 septembre 2010

- Vérifier la conformité de la réalisation avec les exigences du cahier des charges :

C : Conforme	NC : Non-conforme

- Régler les protections thermiques selon les caractéristiques des moteurs (figurant sur le dossier technique du système), et vérifier la conformité des cartouches fusibles en fonction du schéma :

| Désignation | Calibre et type | Réglage thermique | Conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |

- Identifier l’habilitation électrique requise pour la tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification.

Vous êtes exécutant électricien. Dans le cadre de la vérification de la conformité de l'équipement, vous devrez effectuer les mesures hors tension et sous tension. Indiquer le titre d'habilitation nécessaire afin de procéder aux mesures  sur la partie de l'installation réalisée (cocher la case correspondante dans le tableau ci-dessous) :

| Sous tension |
| --- |
| B0 | ❑ | BR | ❑ | B1V | ❑ | BC | ❑ |
| B2V | ❑ | BS | ❑ | BP | ❑ | B1 | ❑ |

Cocher les équipements nécessaires aux mesures sous tension dans le tableau ci-dessous :

- Raccorder la partie opérative (En présence de l’examinateur)

Raccorder l’armoire externe de commande (partie opérative, partie commande et partie  puissance) en utilisant les connecteurs embrochables du système.

Effectuer ensuite la mise sous tension de l’armoire de commande externe.

- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation ou du système et effectuer les essais

Mesures hors tension

Contrôle de continuité (conducteurs de protection PE etc…)

Parmi les appareils de mesure mis à votre disposition, vous utiliserez le contrôleur d’installation. Effectuer de façon complète le contrôle de continuité de l’armoire du système de levage en respectant la NF C 15-100 et la NF C 18-510 puis compléter le tableau ci-dessous : Points de mesure Valeur attendue Valeur mesurée Conforme Non conforme PE (XA) - platine PE (XA) – 1er PE (XP) PE (XA) – 2ème PE (XP) PE (XA) – PE (XC)

Mesures sous tension

Contrôle des tensions d’alimentation des différents circuits du système (En présence de l’examinateur)

Parmi les appareils de mesure mis à votre disposition, vous utiliserez le voltmètre. Effectuer de façon complète le contrôle des tensions d’alimentation dans l’armoire du système de levage en respectant la NF C 15-100 et NF C 18-510 puis compléter le tableau ci-dessous : Points de mesure Valeur attendue Valeur mesurée Conforme Non conforme L1 – L2 (XA) L1 – L3 (XA) L3 – L2 (XA) Bornes secondaires (T1)

Contrôle de l’ordre des phases du moteur de levage (En présence de l’examinateur)

Parmi les appareils de mesure mis à votre disposition, vous utiliserez le contrôleur d’installation ou un testeur de rotation de phases. Effectuer de façon complète le contrôle d’ordre des phases (sans connecter les moteurs) du moteur de levage dans l’armoire du système en respectant la NF C 15-100 et NF C 18-510 puis compléter le tableau ci-dessous : Points de mesure Conditions (L1, L2 et L3 se suivent dans le sens horaire sur XA1, XA2 et XA3) Conforme Non conforme Moteur de levage XP4, XP5 et XP6 L1, L2 et L3 se suivent dans le sens horaire si KM4 enclenché L1, L2 et L3 se suivent dans le sens anti-horaire si KM3 enclenché XP7, XP8 et XP9 L1, L2 et L3 se suivent dans le sens horaire si KM6 enclenché L1, L2 et L3 se suivent dans le sens anti-horaire si KM5 enclenché

- Essais de fonctionnement :

Effectuer la mise en service et expliquer oralement à l’examinateur comment fonctionne ce système.

| Compétences attendues | EVALUATION : REALISATION critères de réussite | Evaluation |
| --- | --- | --- |
|  |  | TB | B | I | TI |
| C2-1: organiser son poste de travail | Le matériel et les outils ne débordent pas des limites de la zone de travail de l'élève | 2 |  |  | 0 |
|  | Les bobines des conducteurs ne sont pas défaites | 1 |  |  | 0 |
|  | La vérification des matériels est effectuée (contacteur KM…) | 3 | 2 |  | 0 |
|  | Les consommables sont rangés correctement | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Le poste de travail est nettoyé | 2 | 1 |  | 0 |
| C2.2: Mettre en forme et placer les supports, les conduits et les canalisations de l’ouvrage | Le toron est proprement réalisé | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Les colliers sont régulièrement espacés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Les conducteurs sont suffisamment longs | 3 | 2 |  | 0 |
| C2.4: Positionner et fixer les éléments constitutifs de l’équipement | Les appareils sont bien installés selon le plan d’implantation proposé | 3 | 2 | 1 | 0 |
| C2.5: Raccorder électriquement les différents matériels (courants faibles, courants forts) | Esthétique générale satisfaisante | 4 | 3 | 1 | 0 |
|  | Pas de croisement des conducteurs | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | La réserve des conducteurs dans la goulotte est suffisante | 2 |  |  | 0 |
|  | Les sections des conducteurs sont conformes à celles spécifiées | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Les couleurs des conducteurs sont conformes à celles spécifiées | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La couleur du conducteur PE est conforme à la norme NF C15-100 | 1 |  |  | 0 |
|  | La section du conducteur PE est conforme à la norme NF C15-100 | 1 |  |  | 0 |
|  | Les conducteurs possèdent un embout | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Les embouts utilisés sont adaptés aux sections des conducteurs | 2 |  |  | 0 |
|  | Les brins des conducteurs sont logés dans les embouts | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Les embouts sont sertis correctement | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Le serrage est ferme | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Le serrage est au ras de l'isolant | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | 2 conducteurs max. par borne | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | La liaison équipotentielle est effectuée entre toutes les masses métalliques | 1 |  |  | 0 |
|  | La liaison équipotentielle est raccordée au conducteur PE | 1 |  |  | 0 |
| C2.6: Repérer les éléments, les conducteurs | Les conducteurs du circuit de commande sont repérés | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Les repères sont exacts | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Les repères sont alignés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Les repères sont lisibles dans le même sens | 2 | 1 |  | 0 |
| Les examinateurs entoureront le nombre de points correspondant au niveau des compétences évaluées (TB : Très Bien (compétence complètement maîtrisée) ; B : Bien (partiellement maitrisée) ; I : (Insuffisamment maitrisée) ; TI : Très Insuffisant : (compétence non maîtrisée)). | TOTAL 1 : / 65 |

| Compétences attendues | EVALUATION : REALISATION (suite) Critères de réussite | Evaluation |
| --- | --- | --- |
|  |  | TB | B | I | TI |
| C4.4 : Démontrer la conformité fonctionnelle de la réalisation avec les exigences du dossier de réalisation | H1 signale la présence tension | 1 |  |  | 0 |
|  | H2 signale une surcharge du moteur chariot | 1 |  |  | 0 |
|  | H3 signale une surcharge du moteur de levage | 1 | 0,5 |  | 0 |
|  | H4 clignote lorsque le chariot se déplace | 1 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM1 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp avant (S2) | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM1 n’est plus alimentée si fdc droit activé ou KM2 alimenté | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La bobine de KM2 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp arrière (S3) | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM2 n’est plus alimentée si fdc gauche activé ou KM1 alimenté | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La bobine de KM3 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp montée PV (S4) et KM4, KM5, KM6 non enclenchés | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM3 n’est plus alimentée si fdc haut activé ou KM4, KM5, KM6 enclenchés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La bobine de KM4 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp descente PV et KM3, KM5, KM6 non enclenchés | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM4 n’est plus alimentée si fdc bas activé ou KM3, KM5, KM6 enclenchés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La bobine de KM5 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp montée GV et KM3, KM4, KM6 non enclenchés | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM5 n’est plus alimentée si fdc haut activé ou KM3, KM4, KM6 enclenchés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | La bobine de KM6 est alimentée lorsqu’on appuie sur Bp descente GV et KM3, KM4, KM5 non enclenchés | 2 |  |  | 0 |
|  | La bobine de KM6 n’est plus alimentée si fdc bas activé ou KM3, KM4, KM5 enclenchés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | KA1 alimenté si KM1 ou KM2 sont enclenchés | 2 | 1 |  | 0 |
|  | Validité du circuit de puissance pour la translation | 6 | 4 |  | 0 |
|  | Validité du circuit de puissance pour le moteur levage en PV | 6 | 4 |  | 0 |
|  | Validité du circuit de puissance pour le moteur levage en GV | 6 | 4 |  | 0 |
|  | Le candidat effectue ses tests en toute autonomie | 7 | 4 |  |  |
| Les examinateurs entoureront le nombre de points correspondant au niveau des compétences évaluées (TB : Très Bien (compétence complètement maîtrisée) ; B : Bien (partiellement maitrisée) ; I : (Insuffisamment maitrisée) ; TI : Très Insuffisant : (compétence non maîtrisée)). | TOTAL 2: / 55 |

| NOM : ………………………………………….. | EPREUVE PONCTUELLE | Durée : 1h15 |
| --- | --- | --- |
| EVALUATION : MISE EN SERVICE (sujet p 8/15 à 12/15) |
| Compétences attendues | Critères de réussite | Évaluation |
|  |  | TB | B | I | TI |
| C1.4 : sélectionner les informations permettant de régler, paramétrer, configurer et tester tout ou partie de l'installation | Les informations relevées dans les documents (dossier technique, notice appareils etc…) sont pertinentes (sujet p 9/15) | 4 | 2 | 1 | 0 |
| C2-8 : configurer les matériels | Les réglages sont conformes aux prescriptions du dossier technique. Les paramétrages réalisés sont conformes (sujet p 9/15) | 4 | 2 | 1 | 0 |
| C2-9 : contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation ou du système et effectuer les essais (continuité, tensions, ordre des phases) | Les procédures sont respectées, les résultats sont conformes aux spécifications fonctionnelles. Les EPI, ECI et ECS sont portés ou utilisés à bon escient (sujet p 11/15 et 12/15) | 8 | 5 | 2 | 0 |
| C2-10 : vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier technique | L’inspection visuelle est réalisée correctement (sujet p 9/15) | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C4-5 : contribuer à la réception de l'équipement | Les explications fournies sur le fonctionnement du système sont claires et précises et complètes (sujet p 12/15) | 14 | 10 | 4 | 0 |
| C3-4 : identifier les habilitations électriques requises pour une tâche à exécuter, limitée à la basse tension au regard du référentiel de certification | Le niveau d’habilitation demandé est clairement défini et les E.P.I. sont clairement énoncés (sujet p 10/15) | 4 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL /40 |  |  |  |  |
| Les examinateurs entoureront le nombre de points correspondant au niveau des compétences évaluées (TB : Très Bien (compétence complètement maîtrisée) ; B : Bien (partiellement maitrisée) ; I : (Insuffisamment maitrisée) ; TI : Très Insuffisant : (compétence non maîtrisée)). | TOTAL 3 : / 40 |
| Date : Remarques : NOMS et signatures des évaluateurs : |

| TOTAL 1+2+3: / 160 | NOTE EP2 : / 20 |
| --- | --- |

# Text boxes

SOMMAIRE

Mise en situation			page 2/15

Descriptif				page 3/15

Fonctionnement			page 4/15

Travail demandé			page 4/15

Première partie réalisation		page 6/15

Deuxième partie mise en service	page 8/15

Evaluation mise en service 	page 13/15

Evaluation réalisation 		page 14/15

Evaluation réalisation (suite) 	page 15/15

Mécanismes de vannes

- 1er axe, horizontal (droite, gauche)

- 2ème axe, vertical (montée, descente)

Respecter les Instructions Permanentes de          Sécurité.

|  | Cocher la bonne case |  |
| --- | --- | --- |
| Inspection visuelle | C | NC | Justification |
| Présence d'un dispositif de coupure principale |  |  |  |
| Les dispositifs de protection et sectionnement sont présents |  |  |  |
| Présence d’un appareil assurant la protection des personnes |  |  |  |
| Présence d'un dispositif d'arrêt d'urgence |  |  |  |
| Présence des schémas électriques de l'installation, notice d'avertissement (ou informations analogues). |  |  |  |
| Respect de la couleur des conducteurs |  |  |  |
| Respect de la section des conducteurs par rapport au dossier technique |  |  |  |
| Fixation et état du matériel |  |  |  |
| Qualité des connexions (serrage, dénudage, sertissage et repères présents) |  |  |  |
| Implantation et repérage du matériel par rapport au cahier des charges |  |  |  |

Exemple de connecteurs embrochables de type « Harting »24 pts.

Exemple d’emplacement pour raccordement externe sur un système ELECTROPORTIQUE

(DEC INDUSTRIE)