Académie de Poitiers

#### BEP ELEEC

EP2

Réalisation et mise en service de

tout ou partie d’un ouvrage électrique

du domaine habitat-tertiaire

###### 2ième situation d’évaluation ( durée 8 heures )

session 2014

Sommaire

Page 2 / 9 : Sommaire

Page 3 / 9 : Travail demandé

Page 4 / 9 : Présentation du fonctionnement

Page 5 / 9 : Schéma architectural

Page 6 / 9 : Schéma unifilaire

Page 7 / 9 : Schéma d’implantation du matériel

Page 8 / 9 : Liste du matériel

Page 9 / 9 : Document ressource

Travail demandé

REALISATION ( durée : 7 h 30 )

1/ Positionner et fixer les matériels sur le support mural en respectant les cotes indiquées sur le plan.

2/ Mettre en forme et placer les conduits en respectant les dimensions indiquées sur le plan.

3/ Câbler et raccorder les appareillages et le coffret de répartition.

MISE EN SERVICE ( durée : 30 minutes )

En présence de l’examinateur, réaliser la mise en service de l’installation.

Présentation du fonctionnement

L’étude porte sur l’installation électrique du bâtiment abritant les bureaux de l’agriculteur propriétaire des locaux de conditionnement de son élevage de porcs.

- Dimensions du local: Longueur 10 m Largeur 4 m Hauteur 2,50 m.

- Sol: Parquets.

- Alimentation électrique: Réseau alternatif  230 Volts + PE

En cas de coupure secteur, un groupe électrogène de secours est prévu ( élément non étudié dans le sujet ).

On accède au bâtiment par le couloir dont l’éclairage de deux lampes ( E1 et E2 ) est possible de trois endroits différents ( S1, S2 et S3 ).

Le couloir permet également d’accéder :

- à une salle d’eau dont l’éclairage est réalisé par deux lampes en applique murale ( E4 et E5 ) au dessus du lavabo commandée d’un seul endroit ( S6 )

- à un bureau qui dispose de deux socles de prises de courant ( X1,X2 et X3,X4 ) et d’un éclairage central ( E3 ) commandé de deux endroits

Schéma architectural

Soit le schéma architectural du bâtiment :

Schéma unifilaire

Schéma d’implantation du matériel

Liste du matériel

| DESIGNATION DU MATERIEL | QUANTITE | MARQUE | REFERENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffret de distribution encastré | 1 | Legrand | 01411 |
| Interrupteur différentiel 30mA-40A | 1 | Legrand | 08629 |
| Disjoncteur unipolaire+neutre 20A-250V( | 1 | Legrand | 06020 |
| Disjoncteur unipolaire+neutre 16A-250V( | 1 | Legrand | 06019 |
| Télérupteur unipolaire 16A-250V( | 1 | Legrand | 412408 |
| Boite d’encastrement pour cloison sèche 170(230(50 mm | 1 | Legrand | 89375 |
| Boite multiposte pour cloison sèche diam.67 2 postes | 3 | Legrand | 80042 |
| Boite 1 poste pour cloison sèche diamètre 67 | 4 | Legrand | 80041 |
| Boite pour cloison sèche pour applique diamètre 54 | 5 | Legrand | 89304 |
| Mécanisme prise de courant Céliane 16A-250V(, 2P + T borne auto | 4 | Legrand | 67111 |
| Mécanisme interrupteur va-et-vient 250V( | 3 | Legrand | 67001 |
| Mécanisme poussoir 250V( | 3 | Legrand | 67031 |
| Plaque 2 postes Céliane | 3 | Legrand | 68632 |
| Plaque 1 poste Céliane | 4 | Legrand | 68631 |
| Enjoliveur Céliane (interrupteur, BP) | 6 | Legrand | 68001 |
| Enjoliveur Céliane (prise) | 4 | Legrand | 68111 |
| Support Céliane 2 postes | 3 | Legrand | 80252 |
| Support Céliane 1 poste | 4 | Legrand | 80251 |
| Wago |  |  |  |
| ICTA diamètre 20 |  |  |  |
| H07V-U bleu 2,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U rouge 2,5mm2 |  |  |  |
| H07VU vert/jaune 2,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U bleu 1,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U rouge 1,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U vert/jaune 1,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U noir 1,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U marron 1,5mm2 |  |  |  |
| H07V-U violet 1,5mm2 |  |  |  |

Document technique

# Text boxes

CCF effectué par :

nom :      ……………………………………………..

prénom :  ……………………………………………..

Date :    ……/……/……………...

Arrivée U1000R2V 2,5 mm2

Q1 : disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Q2 : disjoncteur du circuit prise de courant.

Q3 : disjoncteur du circuit lumière.

T : télérupteur

# Q2

Q3

Q1

T

# K1

VERS ENTREE

S6

Salle d’eau

# S1

E1

# E5

# E4

2

# S3

#### COULOIR

SALLE DE REUNION

# X3, X4

BUREAU

# S4

# E3

# E2

S5

# S2

X1, X2

2

U1000R2V

2,5 mm2

H07V-U

2,5 mm2

Arrivée du tableau de distribution

Prises de courant bureau

Eclairage couloir, salle d’eau, bureau

H07V-U

1,5 mm2

Q2

Q3

Q1