Compléter les informations manquantes ( CORRECTION )

FORCE.

La force s’exprime en : Newton ( N )

La relation est :

TRAVAIL.

La relation est :

ENERGIE.

L’ énergie s’exprime en :  Joule ( J )  si le temps est en seconde.

L’ énergie s’exprime en : Wattheure ( Wh ) si le temps est en heure.

Correspondance :

PUISSANCE.

La relation est :

La puissance s’exprime en : Watt ( W )

# Autre unité

Le cheval vapeur ( ch ) : 1 ch = 736 W

Rendement :

Le rendement peut se calculer avec les puissances :

( ( rendement ) = Pu / Pa

DIFFERENCE DE POTENTIEL.

Son symbole est : U

Elle s'exprime en : Volts ( V )

On mesure cette différence de potentiel ou tension à l'aide d'un : Voltmètre

La relation est :

QUANTITE D’ELECTRICITE

Elle s'exprime en : Coulombs ( c )

Autre unité

1 Ah = 3600 c

INTENSITE

Elle s'exprime en : Ampères ( A )

La relation est :

On mesure l’intensité à l'aide d'une : pince ampèremétrique

ENERGIE ELECTRIQUE

L'énergie électrique se mesure avec un : compteur watt-heuremètre

La relation est :

PUISSANCE ELECTRIOUE.

La relation est :

# Text boxes

F =   M . g

W =   F . L

1Wh =   3600 J

P =   W / T

U =  W / Q

I =   Q / T

W =   U . I . T

P =   U . I

/ 1

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 0,5

/ 0,5

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1