Définition.

La différence de potentiel entre 2 points d'un circuit se mesure par l'énergie ( en Joules ) que transporte chaque coulomb qui passe entre ses deux points.

Calcul.

On calcul la DDP en divisant l'énergie par la quantité d'électricité.

| U = W / Q | U en volts ( V ) W en joules ( J ) Q en coulombs ( c ) |
| --- | --- |

Unités de différence de potentiel.

Le Joule / coulomb est appelé : Volt ( V ).

Le Volt est la DDP ou la tension entre deux

points d'un circuit où chaque coulomb fournit

une énergie de 1 joule.

On mesure la tension à l’aide d’un Voltmètre.

Montage dérivation ou parallèle.

Tous les récepteurs sont soumis à la même différence de potentiel : UAB = UL1 = UL2 = UL3

Montage série.

La différence de potentiel totale entre les extrémités d'une branche comprenant plusieurs récepteurs est la somme des DDP partielle aux bornes de chaque récepteur : c’est la loi des mailles.

UAB = UL1 + UL2 + UL3

# Text boxes

B

UAB = UL1 = UL2 = UL3

L3

I3

L1

L1

A

B

UAB = UL1 + UL2 + UL3

UL1

UL2

UL3

A

I

L2

L3

I

L2

I2

I1