Structure d'un réseau pneumatique.

L'énergie pneumatique utilise l'air comprimé comme fluide pour le transport de l'énergie et sa transformation en énergie mécanique.

Caractéristiques de l'air comprimé.

L'air comprimé est obtenu par un compresseur d'air entraîné par un moteur électrique. L'air aspiré dans l'atmosphère est comprimé dans un réservoir sous pression d'où partent des canalisations.

La pression de l'air s'exprime en bar.

C'est la pression exercée par une force de 1 daN ( décaNewton ) sur une surface de 1 cm2.

Conditionnement de l'air .

Il faut, avant d'utiliser l'air, le filtrer, l'assécher, le graisser et le réguler.

a) Filtre.

Le filtre assure l'élimination de l'humidité et doit recueillir toutes les impuretés contenues dans l'air comprimé.

L'air, sous l'effet centrifuge, projette les particules solides le long de la cuve ainsi que l'eau qu'il contient.

b) Graisseur d'air.

Le graisseur d'air permet de pulvériser un brouillard d'huile qui est véhiculé par l'air comprimé afin de graisser les vérins et les distributeurs.

c) Manodétenteur.

C'est un appareil qui permet d'obtenir, à partir d'une pression d'entrée variable,

une pression de sortie stable pour un débit déterminé.

Les manodétenteurs sont munis d'un réglage de la pression, lue sur un manomètre.

Les vérins pneumatiques.

Les vérins transforment l'énergie pneumatique en énergie mécanique.

Ils sont munis d'un piston avec une tige qui se déplace librement

à l'intérieur d'un tube.

Un ou deux orifices permettent l'admission d'air ou son échappement.

a) Vérin simple effet.

Un seul orifice: le vérin simple effet ne reçoit de l'air que dans un sens.

Le retour à la position d'origine s'effectue sous l'effet d'un ressort.

b) Vérin double effet.

Deux orifices : le vérin doit recevoir une pression alternativement

sur une face ou sur l'autre face pour faire rentrer ou sortir la tige.

Les distributeurs.

Les distributeurs pneumatiques ont pour fonction de distribuer le fluide dans

des canalisations qui aboutissent aux chambres des vérins.

Ils jouent le même rôle que les contacteurs pour l'alimentation des moteurs.

Un coulisseau ou tiroir en se déplaçant dans le corps du distributeur permet

de fermer ou d'ouvrir des orifices par où circule l'air.

a) Distributeur deux voies.

Il est utilisé pour alimenter un vérin simple effet.

b) Distributeur quatre ou cinq voies.

Il commande les vérins double effet.

Il possède 2 positions mais peut avoir 4 orifices ou 5 orifices.

( 2 sorties, 1 mise en pression et 1 ou 2 orifices d'échappement ).

# Text boxes

1 bar =  1 daN / cm²