Chaque machine entraînée, possède sa propre caractéristique mécanique T = f (n) d’évolution du couple résistant en fonction de la vitesse.

Néanmoins, il existe 4 caractéristiques T = f (n) qui correspondent à la majorité des machines entraînées.

##### Machine dont le couple résistant est :

constant quelle que soit la vitesse                                             proportionnel à la vitesse

Engins de levage, bandes transporteuses,                                          Presses,machines outils.

laminoires ; compresseurs à vis .                              		       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le dispositif de démarrage doit être  capable de                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fournir un couple de démarrage important (au moins 1,5 Tn)           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

proportionnel au carré de la vitesse                              inversement proportionnel à la vitesse

Ventilateurs, pompes centrifuges,                               			Enrouleurs, dérouleurs ( bois alu), tour

Agitateurs.                               					_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Couple peu important au démarrage.                               		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

# Text boxes

Tr = k/N

Tr = k.N²

Tr = k.N

Tr = k