Dans tous les domaines industriels, de l'électroménager à la traction électrique, on rencontre des

applications de l'électronique de puissance. C'est notamment le cas dans les réalisations de :

- Variateur de vitesse pour les moteurs à courant continu.

- Variateur de vitesse pour les moteurs à courant alternatif.

Voici les exemples de convertisseurs les plus couramment utilisés

Umoyen

Ueff

Le couple moteur est égal au couple résistant

# Text boxes

Définition : Fournit à partir du réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension alternative variable de fréquence fixe.

###### Gradateur à angle de phase

Charge en continu

Définition : Permet à partir d’une tension alternative monophasé ou triphasé d’obtenir une tension continue  redressée de valeur moyenne variable.

Réseau alternatif

###### Allure de la tension de sortie

Grandeurs non modifiées : La fréquence

Grandeurs modifiées : La tension efficace

Utilisations : Variation de lumière et démarrage des moteurs asynchrones triphasé

Réseau alternatif

Charge en alternatif

###### Convertisseur de fréquence ( association redresseur et onduleur )

Charge en alternatif

###### Redresseur à  tension contrôlée

###### Allure de la tension de sortie

Grandeurs non modifiées :

Grandeurs modifiées :  la tension moyenne

Utilisations : Variation de vitesse pour moteur à courant continu

Réseau alternatif

U,f

###### Allure de la tension et du courant de sortie

Grandeurs non modifiées :

Grandeurs modifiées : La tension efficace et la fréquence

Utilisations : Variation de vitesse pour moteur à courant alternatif

Définition : Fournit à partir du réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension alternative à tension et fréquence variable(U/f= cste).