Transport en haute tension

Le réseau électrique français s'étend sur plus d'un million de kilomètres de lignes électriques. Ces lignes sont constituées de câbles métalliques très longs qui sont des conducteurs électriques imparfaits. Ainsi, lorsque des courants électriques de forte intensité traversent ces câbles, une partie de l'énergie transportée est transformée en chaleur par effet joule et donc perdue. Afin de limiter ces pertes d'énergie, il est nécessaire de diminuer l'intensité du courant donc d'augmenter la tension aux bornes de la ligne.

Structure des réseaux de transport et de distribution

- Réseaux simple dérivation

- Réseau en double dérivation

- Réseaux en coupure d'artère

# Text boxes

Ce type d'alimentation est surtout utilisé en distribution rurale ou aux alentours des grandes villes et en aérien. Tout défaut sur le réseau provoque la coupure de tous les abonnés concernés par le départ du poste source.

Tous les postes HTA/BT sont branchés en dérivation sur une boucle ouverte en un point (dit point de coupure) proche de son milieu.

Tous les appareils de coupure de l'artère, sauf un, sont donc fermés.

Ce type de réseau est surtout réalisé en souterrain et, en général, en milieu urbain. En cas de défaut sur une partie de la boucle, on peut toujours alimenter tous les postes en ouvrant la boucle à l'endroit du défaut.

Chaque poste est alimenté par deux câbles avec permutation automatique en cas de manque de tension sur l'une des deux arrivées. Cette disposition est utilisée en région parisienne et dans quelques grandes villes. Les dispositions en coupure d'artère

et en double dérivation sont employées pour les réseaux souterrains qui ont une continuité bien meilleure que les réseaux aériens.