Il existe aujourd’hui plusieurs sortes de sources d’énergie lumineuse. Si l’on ne s’en tient qu’à l’éclairage nous avons 3 grandes familles :

- Les lampes à incandescence

- Les lampes à décharge

- Les lampes à induction

| FAMILLES | CATEGORIE |
| --- | --- |
| Lampes à incandescence | La lampe standard La lampe à iode (halogène) |
| Lampes à décharge | Lampe fluorescente Lampe Fluo compacte Lampe à vapeur de mercure Lampe à iodure métallique Lampe à vapeur de sodium : - Basse pression - Haute pression |
| Lampes à induction |  |

Les lampes à incandescence :

# Text boxes

Les lampes à iodes (halogène )

Principe :

Les performances des lampes à incandescence standard sont nettement améliorées par un mélange gazeux aux halogènes dans une ampoule en quartz.

Ce phénomène, appelé cycle de l’halogène, se reproduit en permanence, il évite ainsi tout noircissement de l’ampoule, il augmente la longévité du filament.

Pour conclure :

Durée de vie : 2000 h.

Efficacité lumineuse plus importante qu’une lampe à incandescence standard (25 lumens / W).

Qualité de lumière blanche et éclatante.

IRC idéal ( 99.

La qualité de lumière et quantité de lumière identique pendant toute la durée de vie.

Prix d’achat plus important qu’une incandescence

## La lampe à incandescence standard

Principe :

Un filament conducteur est chauffé à blanc par un courant électrique, sous vide, dans une ampoule de verre. L’énergie électrique est transformée en énergie calorifique ; du fait de la haute température, il y a production d’énergie lumineuse

Pour conclure :

Lumière agréable.

Peu encombrante.

Montage facile.

Allumage instantané.

Prix d’achat faible.

Efficacité lumineuse faible : 12 lumens / W.

Durée de vie assez courte : 1000 h.

( IRC ) idéal ( 99.

La température de couleur est de 2700 °K.

Pertes d’énergie sous forme calorifique relativement importante pour les grandes puissances