Définition de l’énergie

Un corps possède de l’énergie lorsqu’il peut fournir du travail.

Mesure de l’énergie.

Nous pouvons mesurer une quantité d’énergie quelconque par la quantité de chaleur que l’on obtiendrait en la transformant intégralement en énergie thermique.

Cette quantité de chaleur sera exprimée en Calories ( cal ).

La calorie est la quantité de chaleur qu’il faut fournir à 1 gramme d’eau pour élevé sa température de 1 degré Celcius.

Unité d’énergie.

La calorie est une unité « hors système internationnal » et doit être abandonnée au profit de l’unité légale.

Cependant, elle est encore très utilisée pour les quantités de chaleur, il faut donc la connaître :

1 cal = 4,18 Joules

Principe de l’energie

Dans toute transformation d’énergie, on peut écrire :

| Energie absorbée = Energie utile + Energie perdue | Wa = Wu + Wp |
| --- | --- |

Définition du rendement.

Le rendement d’une machine est le rapport de l’énergie utile qu’elle restitue par l’énergie totale qu’elle absorbe.

( = Wu / Wa

Autres unités d’énergie.

Le watt-heure qui est égal à 3600 Joules.

La thermie : 1 th = 1.106 cal = 4,18 106 Joules.

Définition de la puissance

La puissance d’une machine se mesure par l’énergie qu’elle absorbe dans l’unité de temps.

P ( w) = W ( J ) / T ( s )

Unité de puissance.

C’est le Watt ( w ).

Le watt est la puissance d’une machine qui absorbe une énergie de 1 joule en 1 seconde.

Autre unité de puissance

Le cheval vapeur ( ch ) : 1 ch = 736 W.

Puissance absorbée et puissance utile.

Le rendement peut se calculer avec les puissances :

( = Pu / Pa