La demande d’électricité varie en tout point de la journée et de la saison. L’électricité ne pouvant être stocker, il est difficile de maintenir l’équilibre production-consommation, c’est pour cette raison que E.R.D.F. propose des prix du kWh différents pendant les différentes saisons et les différents horaires de la journée afin de pouvoir réguler la consommation.

La TVA sur abonnement et prime fixe est de 5,5 % et sur l’énergie de 19,6 %.

###### Le tarif bleu

Ce tarif est utiliser pour les installations domestiques.

Les puissances électriques mises à disposition s’échelonnent de 3 kVA à 36 kVA.

a) Option de base.

Cette formule propose un abonnement et un seul prix du kWh quelle que soit l’heure, quel que soit le jour de l’année.

b) Option heures creuses.

Cette formule propose un abonnement dont le prix est plus élevé que l’option de base, à puissance souscrite égale.

En revanche il y a 2 prix du kWh en fonction de l’heure de consommation :

- Pendant la journée, Heures pleine le prix est identique à l’option de base.

- Pendant 8 heures de nuit, de 22 heures à 6 heures Heures creuses, le prix du kWh est

environ réduit de 40 %.

c) Option tempo

Cette option propose un abonnement à un prix voisin de l’option heures creuses et 3 groupes de prix du kWh.

Période bleue, c’est la tranche la plus avantageuse, sur 300 jours de l’année.

Période blanche, c’est une tranche ou le kWh est voisin de l’option de base, sur une période de

43 jours sur l’année.

Période rouge, c’est la tranche ou il est nécessaire de ne pas consommé d’électricité, cette période dure 22 jours pendant la période du 1.11 au 31.03. ERDF choisit à loisir ces jours.

tarif jaune.

Cette option concerne la B.T. et la puissance est comprise entre 36 kVA et 250 kVA.

a) Option de base.

L’option de base propose un abonnement proportionnel à la puissance souscrite.

Deux options tarifaires : base ou EJP.

Deux versions tarifaires : Utilisations moyennes ou Utilisations longues.

b) Option E.J.P.

E.J.P. effacement jour de pointe, comme pour l’option tempo dans le tarif bleu, il est préférable de ne pas consommé d’électricité ces jours là.

tarif vert.

Cette option est divisée en trois tarifs :

- A5 option de base ou E.J.P.

- A8 option de base ou E.J.P.

- A option modulable.

Le tarif vert concerne les puissances de moins de 10 000 kW.

Cette puissance est livrée en HTA ( 20 kV).

# Text boxes

P : heures pointes

HPH : heures pleines hiver

HCH : heures creuses hiver

HPE : heures pleines été

HCE : heures creuses été