l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé , U = 230 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

- Le module de mesure mécanique LANGLOIS

- La notice constructeur du variateur de vitesse

On demande :

I) ETUDE DU MOTEUR A COURANT CONTINU.

1) Recopier la plaque signalétique du moteur utilisé.

Marque ou constructeur :

Type ou référence :

Puissance utile :                                              Couple nominal :

Intensité absorbée :                                      Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :                              Tension d’alimentation :

Vitesse de rotation :

2) Calculer la puissance absorbée par la machine ( attention excitation séparée !!! )

3) Calculer les pertes totales du moteur .

6) Calculer son rendement.

7) Calculer le couple utile du moteur .

8) Proposer un schéma de câblage deux sens de rotation par contacteurs.

II) ETUDE PREALABLE DU VARIAREUR.

1) Expliquer le fonctionnement de la variation de vitesse pour moteur à courant continu:

Rappels des équations : Uinduit = E + RI             E = K.( ..( avec ( = 2. (.n

2) Préciser toutes les grandeurs électriques du variateur .

3) Le variateur et le moteur sont-ils compatibles ? Justifier votre réponse en précisant les grandeurs comparées.

| variateur | moteur | Compatibilité (oui ou non ) |
| --- | --- | --- |

4) Quelles sont les possibilités de consigne de vitesse.

5) Quelles sont les possibilités de commande de sens de marche.

6) Réaliser le branchement RESEAU-VARIATEUR-MOTEUR.

7) Faire vérifier son montage par le professeur avant la mise sous tension.

III) MISE EN SERVICE.

1) Définir le rôle de chaque potentiomètres de réglage.

2) Mise en service en suivant la notice constructeur DMV 242 DID ( régulation d'induit ).

3) Modifier les rampes d'accélération et de décélération à 5s. Expliquer la procédure.

4) Essai à vide :

a) Indiquer la vitesse du moteur pour une consigne de vitesse de 5 volts.

b)Tracer la caractéristique n = f ( U ) sur le document 1.

c) Mesurer le courant absorbé par le moteur à vitesse nominale.

5) Essai à charge nominale: T = 9,7 Nm ( frein à poudre )

a) Mesurer et vérifier le courant nominale de la machine.

b) Effectuer les relevés permettant de tracer T = f ( I ) de I à vide à In ( 8 relevés ).

c) Tracer sur le document 2, la courbe T = f ( I ). Conclure.

# Text boxes

induit

/ 2

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

inducteur

cONVERSION ET MODULATION D’ENERGIE

THEME 4 DMV 242 DID

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Mise en service et paramétrage d’un variateur de vitesse pour moteur à courant continu

PRESENTATION DE LA SEQUENCE