l’épreuve aux examinateurs

I) Mise en situation.

Vous êtes chargé de procéder à une série de tests périodiques sur un groupe de pompage hydraulique référencé « HPELEC »

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampéremétrique).

On demande :

1) Caractéristiques du moteur de la pompe.

(Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur)

Marque et référence :

N° de série :

Puissance utile :

Tension d’alimentation :                                     Intensité absorbée:

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

2) Contrôler l’isolement des enroulements du moteur.

Des résultats trouvés ci-dessus, que pouvons nous en conclure sur l’isolement du moteur ?

II) Essai industriel du moteur de la pompe.

La charge variable sera assurée par l’ouverture et la fermeture de la vanne de débit.

On demande :

1) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, réaliser le bon

couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le

couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

3)  Compléter le schéma ci-dessous afin de mesurer (I, Pa, S, Q)

Consignes des mesures

1° mesure pression 15 bars

2° mesure pression 20 bars

3° mesure pression 25 bars

4° mesure pression 30 bars

5° mesure pression 35 bars

6° mesure pression 40 bars

Mesures.

| I ( A ) | P ( W ) | Q ( VAR ) | S ( VA ) | Facteur de puissance | Débit ( L/mn ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tracer la caractéristique  Cos φ  = f ( P ) sur une feuille de papier millimétré.

Conclusion.

- Représenter le triangle des puissances du moteur

- L’EDF prévoit des pénalités si le cos ( ( 0.93. Quelle solution faut il prévoir pour augmenter le facteur de puissance dans le cas où celui-ci est inférieur à cette valeur ?

Calculer la valeur de l’élément à insérer dans le montage pour obtenir un  cos ( = 0.93

# Text boxes

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A compléter

I

P

Q

S

Cos (

# L1

# L3

Charge variable

obtenue par ouverture et fermeture de la vanne de débit de la pompe

M

3 (

# L2

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Nommer le couplage choisi :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

## Points de mesures      Valeur mesurée

U1           Masse

V1           Masse

W1          Masse

U1              V1

V1              W1

U1              W1

Attention :

# Le moteur ne sera pas raccordé à sa

# source d’alimentation. (HORS TENSION)

Si besoin, les mesures seront réalisées en retirant les barrettes de couplage

Entre enroulements et le PE

# M(

# PE

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

Entre enroulements

# M(

# PE

# V2

# U2

# W21

# W1

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DU TP

# V1

# U1

TP MESURES INDUSTRIELLES

S0.3 Moteur asynchrone triphasé

THEME 5 POMPE HYDRAULIQUE

Durée 3 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

tr.mn-1

A

Expérimentation effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

V

KW

Vérification des caractéristiques du moteur d’un groupe de pompage hydraulique

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION