l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

- La notice constructeur du démarreur

- Le coffret d’implantation du démarreur

On demande :

# I) ETUDE DU DEMARREUR.

1) Donner la référence complète du démarreur.

2) Préciser toutes les grandeurs électriques du démarreur .

3) Le démarreur et le moteur sont-ils compatibles ? Justifier votre réponse en précisant les grandeurs comparées.

| variateur | moteur | Compatibilité (oui ou non ) |
| --- | --- | --- |

II) RACCORDEMENT DU DEMARREUR.

1) En utilisant la notice constructeur du démarreur identifier les numéros de bornes utilisées pour le raccordement du circuit de puissance

2) Réaliser le raccordement du démarreur dans le coffret fourni pour l’alimentation et la sortie moteur.

III) ETUDE DU MOTEUR ASYNCHRONE.

1) Recopier la plaque signalétique du moteur utilisé.

( Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur en utilisant les tensions 230 / 400 V uniquement )

Marque ou constructeur :

Type ou référence :

Puissance utile :

Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

2) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, réaliser le bon

couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le

couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

IV) MISE EN SERVICE MOTEUR-DEMARREUR.

1) Réaliser le branchement RESEAU-DEMARREUR-MOTEUR.

2) Hors tension, effectuer les réglages suivants des différents cavaliers et potentiomètres, en donnant pour chaque cavalier la position utilisée :

- commande par source interne

- pas de seuil de tension au démarrage

- fonctionnement sans rampe de tension

- réglage du temps de démarrage de 4 s

- fréquence réseau 50 hz

- fonctionnement du relais interne en relais de défaut

C1 :

C2 :

C3 :

C4 :

C5 :

C6 :

3) Etant en commande par source interne, quelle particularité de raccordement doit-on effectuer sur la carte de contrôle ?

4) Hors tension, faire valider les réglages par le professeur.

5) Mesurer la pointe d’intensité au démarrage du moteur sans puis avec le démarreur.

Imax avec démarreur : Imax sans démarreur :

6) Conclusion.

# Text boxes

Nommer le couplage choisi :

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

/ 4

cONVERSION ET MODULATION D’ENERGIE

THEME 8 ALTISTART

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Implantation, raccordement et mise en service d’un démarreur progréssif pour moteur asynchrone triphasé ( système VENTELEC )

PRESENTATION DE LA SEQUENCE