|  | Nom : Prénom : |
| --- | --- |
| Installation Voix Données Images Tp : Voix Données Images Objectif général du Tp Réaliser un câble réseau 2 paires croisées |
| Bac pro ELEEC |  |

Contrat de Formation

1.Problème posé :

Câbler un réseau Ethernet local pour piloter à distance le système Cerm éclairage.

2.Solution retenue :

L’équipement peut être piloté à distance et il est pré-équipé d’une passerelle de type    Ethernet / Modbus.

L’ensemble des éléments communicants répond aux normes spécifiques dans les courants faibles, notamment les réseaux véhiculant la voix, les données et les images (V.D.I.)

3.Travail demandé :

Réaliser un câble réseau 2 paires croisées et s’assurer des tests de continuité après avoir renseigné les fiches suivantes…

3.1 S’informer de la logique de câblage en V.D.I. ( Voix données Images) pour réaliser un cordon d’après les données déchiffrées dans les documents qui suivent…

Compléter les références et désignations de chacun de ces câbles d’après vos ressources (guides V.D.I….)

Déchiffrer les notions de normalisation des câbles…(catégories 5-5e …classes A-B…)

Exemple : Quelle est la longueur limite (maximale) de câble catégorie 5e classe D qu’un professionnel peut poser ?

Compléter le tableau du code des couleurs en préparation du cordon croisé de liaison entre le serveur et le poste informatique (EIA/TIA 568 A) :

| Fil | Code A | Code B |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blanc/vert | Blanc/orange |
| 2 | Vert | Orange |
| 3 | Blanc/orange | Blanc/vert |
| 4 | Bleu | Bleu |
| 5 | Blanc/bleu | Blanc/bleu |
| 6 | Orange | Vert |
| 7 | Blanc/marron | Blanc/marron |
| 8 | Marron | Marron |

Réaliser le cordon dans les règles de l’art en décrivant les différentes étapes et contraintes à respecter :

Mentionner les outils et l’intérêt de chacun d’eux :

Décrire et justifier la réalisation d’un cordon croisé(longueur minimum 50 cm pour s’assurer d’un test de continuité efficace) :

Contrôler le cordon à l’aide d’un appareil de test adapté et justifier les erreurs possibles sur les figures suivantes :

# Modifier l’adresse IP du PC et s’assurer de la communication entre PC et la passerelle MOD4 dans le l’objectif de rendre l’adressage du PC et la passerelle MOD4 compatibles.

3.2 Appliquer la procédure suivante :

Modifier l’adresse IP du PC :

Sélectionner les propriétés du protocole Ethernet :

Configurer l’adresse IP et le masque suivant :

Vérifier la prise en compte de cette adresse et le fonctionnement du réseau (PC/Passerelle) : IPCONFIG et PING : ouvrir l’invite de commande DOS et saisir « IPCONFIG » suivi de « Entrée », vérifier que la nouvelle adresse IP est bien prise en compte.

Saisir « PING 150.150.160.130» suivi de « Entrée », cette adresse correspond à l’adresse de la passerelle, vérifier que la liaison est bonne.

Lancer Internet Explorer à l’adresse 150.150.160.130, puis saisir le mot de passe :

La fenêtre suivant s’affiche, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe :

Nom : Administrator (attention aux minuscules et majuscules)

Mot de passe : Gateway (attention aux minuscules et majuscules)

La page suivante doit s’afficher :

Fiche Evaluation

| Compétences considérées | ++ | + | - | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implantation des prises terminales |
| Référence des câbles | 2 | 1,5 | 1 | 0 |
| Codes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Règles de l’art | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Connaissances des erreurs de câblage | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Total Implantation des prises terminales /10 |
| Réalisation |
| Contrôle du câble | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Test de la connexion | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Total Réalisation /10 |
| Total /20 |
| Appréciations générales : | Note /20 |

# Text boxes

Paire croisée

Exemple :

2ème paire le 3 au 5 et le 6 au 4

3ème paire le 5 au 3 et le 4 au 6

Pince à sertir pour fiches RJ 45

Permettre le sertissage des fiches RJ 4/6/8/9 contacts

Contrôle du sertissage par cliquet

Possibilité de coupe et de dénudage du câble

Outil à dénuder les câbles sans endommager les conducteurs… (éviter couteaux ou autres outils du même genre)

Dégainer sur 33mm Maxi.

Détorsader sur 13mm Maxi.

Ne pas dénuder les conducteurs

Raccorder paire à paire

Respecter le code A ou B

http:// 150.150.160.130/

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.130

150.150.160.2

255.255.255.0

Exemple :

Le testeur de câble portatif CA  permet aux professionnels du réseau de vérifier rapidement et facilement

l'intégrité des câbles à paires torsadées.

Paire croisée

Paire dépairée

Câblage correct

Paire inversée

RJ 45

normalisée

(Hub, switch)

Jusqu’à : 100m

Référence : FFTP

(câble blindé paire/paire)

Référence : FTP

(câble écranté)

Référence : SFTP

(câble blindé)

Référence : UTP

(câble non blindé)

Sertir avec la pince

Domaines d’application

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S4    : Communication et traitement de l’information

S6.1 : Descripteurs.

##### CAPACITES

#### C1 S’INFORMER

O – C11	Décoder

O – C12	Exploiter

O – C13	Prendre en compte

O – C14	Sélectionner

O – C15	Recueillir

O – C16	Interpréter

#### C2 EXECUTER

O – C21	Organiser

O – C22	Mettre en forme, placer

O – C23	Réaliser

O – C24	Positionner, fixer

O – C25	Raccorder

O – C26	Repérer

O – C27	Interconnecter

O – C28	Configurer

O – C29	Contrôler, effectuer

O – C210	Vérifier

O – C211	Diagnostiquer

O – C212	Etablir

O – C213	Mesurer, effectuer

O – C214	Repérer, remplacer

O – C215	Reconfigurer

O – C216	Contrôler, effectuer

#### C3 JUSTIFIER

O – C31	Choisir

O – C32	Argumenter

O – C33	Proposer

O – C34	Identifier

#### C4 COMMUNIQUER

O – C41	Rendre compte

O – C42	Signaler

O – C43	Informer

O – C44	Démontrer

O – C45	Contribuer

O – C46	Renseigner

O – C47	Rendre compte

Fonctions

Pré requis

On donne

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

###### On demande ………… Etre capable

- D’organiser son poste de travail.

- De respecter les consignes orales et écrites.

- Les plans de l’installation (plan architectural).

- Les matériels nécessaires à la réalisation.

- Le guide conseil VDI.

- La notice de l’appareil de test.

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

Savoir :

- Caractéristiques des détecteurs

- Règles de câblage

Savoir-faire :

- Réaliser une liste de matériel

- Câblage d’une installation VDI