PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA VARIATION DE VITESSE :

- Obtenir différentes ______________________________________________

- Régler un débit ou une __________________________________________

- Mettre en marche ou ralentir _____________________________________

- Maintenir une vitesse __________________________________________, de réseau,…

Pour faire varier la vitesse d’un moteur électrique nous avons deux types de variateur de vitesse (eux même décomposés en plusieurs types suivant les technologies employées).

        - VARIATEUR DE VITESSE MECANIQUE

        - VARIATEUR DE VITESSE ELECTRONIQUE

On peut rajouter dans la variation de vitesse les moteurs dit spéciaux qui permettent d’obtenir plusieurs vitesses sur un même moteur (moteurs à coulage de pôles, moteurs à enroulements séparés…)

VARIATEUR DE VITESSE MECANIQUE

Synoptique

Caractéristiques

- Il existe plusieurs types :

  - A engrenages (boîte à vitesse)

  - A poulies et courroies

  - A chaînes

  - A friction

Inconvénients

- L’entretien n’est pas négligeable (usure des éléments en contact). L’appareil est bruyant.

- De plus, la plupart des variateurs mécaniques ne permettent pas de maintenir la vitesse constante lors des variations de charge.

- La commande à distance est difficile à réaliser.

VARIATEUR ELECTRONIQUE

Synoptique

Principe

- Le convertisseur est _______________________________________________________.

- Il agît sur la grandeur électrique qui permet de faire varier la fréquence de rotation du moteur.

- De plus, le choix du type de convertisseur dépend de la ___________________________ (continue ou alternative) et du récepteur à alimenter (moteur à courant alternatif ou continu ; charge résistive).

Caractéristiques

- La variation de vitesse est obtenue en agissant sur un potentiomètre ; de ce fait la commande à distance est aisée. Le rendement du convertisseur est de l’ordre de 95%.

- Il permet d’atteindre les différents objectifs indiqués au début du cours.

Exemples de variateurs électroniques