| N° | OPERATIONS | POINTS CLES | SCHEMAS ou CROQUIS | N° | OPERATIONS | POINTS CLES | SCHEMAS ou CROQUIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Présentation des éléments | 1 devant avec pointage, emplacement fente 2 passepoils |  | 1 | - Présentation des éléments | 1 devant 2 passepoils |  |
| 2 | - plier les deux passepoils | --o- apparent dans le sens longueur |  | 2 | - plier les deux passepoils | --o- apparent dans le sens longueur |  |
| 3 | - Piquer passepoils sur vêtement. | - positionner 1er passepoil sur –o- vêtement. - Aligner bords coupés sur pointage |  | 3 | - Positionner passepoils sur vêtement. | -1er passepoil sur –o- vêtement. - Aligner bords coupés sur pointage |  |
|  |  | -Piquer passepoil d’un pointage à l’autre parallèlement au bord à 10 mm, points d’arrêts début et fin. - Positionner 2éme passepoil, bords coupés sur pointage. - Piquer d’un pointage à l’autre parallèlement au bord à 10 mm, points d’arrêts début et fin. -Contrôler le parallélisme des piqûres sur o-o, début et fin de piqûres au même niveau. |  | 4 |  |  |  |
| 4 | - Fendre vêtement | -Commencer et terminer à 15 mm de l’extrémité des piqûres. -Arrêter à 1 mm de chaque extrémité. -Retourner sur -o-, écraser couture passepoils. -Retourner passepoils sur o-o vêtement et glisser languette sur o-o vêtement. |  | 5 |  |  |  |
| 5 | -Fermer extrémité passepoil | -Positionner passepoils bord à bord -piquer languette et passepoils à chaque extrémité en respectant le droit |  | 6 |  |  |
| 7 | - Contrôler | -les angles droits - la régularité des passepoils |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |