Évaluation des compétences expérimentales

Enseignement de spécialité

Sommaire

I. DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX PROFESSEURS	2

II. LISTE DE MATÉRIEL DESTINÉE AUX PROFESSEURS ET AU PERSONNEL DE LABORATOIRE	3

1. Pour chaque poste	3

2. Particularités du sujet, conseils de mise en œuvre	. 3

III. ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT	4

1. Analyser : protocole de l’électrolyse ( 20min conseillées)	5

2. Réaliser : réalisation de l’expérience  ( 25min conseillées)	5

3. Valider : vérifier la rentabilité économique et industrielle ( 15min conseillées)	5

IV. REPÈRES POUR L’ÉVALUATION	6

1. Analyser : protocole de l’électrolyse 	6

2. Réaliser : réalisation de l’expérience 	7

3. Valider : vérifier la rentabilité économique et industrielle	8

V. GRILLE D’ÉVALUATION	10

# DESCRIPTIF DU SUJET DESTINÉ AUX PROFESSEURS

| Tâches à réaliser par le candidat | Dans ce sujet on demande au candidat de : Proposer un protocole d’électrolyse Réaliser ce protocole en mesurant les grandeurs utiles Répondre à la problématique |
| --- | --- |
| Compétences évaluées Coefficients respectifs | Cette épreuve permet d'évaluer les compétences : Analyser (ANA) ; coefficient 2 Réaliser (REA) ; coefficient 2 Valider (VAL) ; coefficient 2 |
| Préparation du poste de travail | Précaution de sécurité : tous les appareils qui doivent être connectés au secteur le sont avant l'arrivée du candidat. La solution acide utilisée sera de l’acide sulfurique à une concentration de 1molL-1 , le flacon devra contenir l’indication « irritant » avec les pictogrammes de sécurité permettant à l’élève de savoir qu’il a besoin d’une blouse et de lunettes. Une paire de gants ainsi que des lunettes doivent être posées sur la paillasse de l’élève. Le professeur doit imprimer à l’avance les solutions totales de la fiche IV pour les élèves en grande difficulté. |
| Déroulement de l’épreuve. Gestion des différents appels. | Minutage conseillé : Analyser : proposer un protocole d’électrolyse (20 minutes) Réaliser : réaliser le protocole de l’électrolyse (25 minutes) Valider : vérifier la rentabilité économique et industrielle (15 minutes) Il est prévu des appels obligatoires de la part du candidat. Lors de l’appel 1, l’examinateur vérifie la cohérence du protocole proposé pour réaliser l’électrolyse. Lors de l’appel 2, l’examinateur vérifie que la candidat a réalisé toutes les mesures nécessaires à l’exploitation. Le professeur observe le candidat en continu. Dans la partie « réaliser » le professeur est attentif sur la façon dont le candidat évolue dans l’environnement du laboratoire, organise son poste de travail, utilise le matériel avec pertinence, respecte les procédures et les règles de sécurité. Le professeur peut aider le candidat pour le remplissage du tube à gaz. Lors de l’appel 3, l’examinateur vérifie que le candidat calcule le coût de l’électricité correspondant aux paramètres de son expérience ainsi que le prix de revente du dihydrogène. Une analyse critique de la taille de l’installation et de la puissance nécessaire est aussi attendue. Cette étape est l’occasion de discuter avec le candidat afin de vérifier qu’il possède un recul suffisant par rapport à l’expérience. |
| Remarques | Les fiches n° II, III et IV sont à adapter en fonction du matériel utilisé par les candidats au cours de l’année. |

# LISTE DE MATÉRIEL DESTINÉE AUX PROFESSEURS ET AU PERSONNEL DE LABORATOIRE

La version .rtf de l’ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT jointe à la version .pdf vous permet d’adapter le sujet à votre matériel. Cette adaptation ne doit entraîner EN AUCUN CAS de modifications dans le déroulement de l’évaluation

## Pour chaque poste

Paillasse élèves :

- Générateur continu 6 V

- Ampèremètre

- Voltmètre

- Fils de connexion : 5

- Chronomètre

- Electrolyseur

- Tube pour mesurer le volume de dihydrogène ou burette retournée.

- Gants : 2

- Lunettes

- Flacon d’acide sulfurique 1 molL-1

- Bécher de 200 mL : 1

Paillasse professeur :

Documents mis à disposition des élèves :

- Données chimiques liées à l’électrolyse

- Données physiques liées à l’électrolyse

- Schéma général de l’électrolyse

- Données économiques

## Particularités du sujet, conseils de mise en œuvre

Le matériel présent sur la paillasse de l’élève ainsi que le schéma général de l’électrolyse permettent de guider l’élève sur le choix du protocole de la partie 1. Vu le peu de recul que possède les élèves sur ce type d’expérience, il n’apparaît pas judicieux d’ajouter du matériel inutile.

# ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

| NOM : | Prénom : |
| --- | --- |
| Centre d’examen : | N° d’inscription : |

Ce sujet comporte 4 feuilles individuelles sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.

Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L’examinateur peut intervenir à tout moment sur le montage, s’il le juge utile.

CONTEXTE DU SUJET

Une des pistes de recherche de la voiture de demain est celle de la réaction entre le dioxygène et le dihydrogène. Si le dioxygène est présent naturellement dans l’air, le dihydrogène doit lui être synthétisé.

En tant que scientifique dans ce domaine, vous avez l’idée d’utiliser l’excédent d’électricité produit par les centrales nucléaires (en particulier la nuit) pour réaliser l’électrolyse d’une solution d’eau acidifiée. Vous devez donc prouver aux chefs d’entreprises contactés que ce projet est viable financièrement.

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT :

TRAVAIL A EFFECTUER

## 1-  Analyser : Dessiner le protocole d’une expérience permettant de vérifier que la production de dihydrogène est rentable relativement au coût d’achat de l’électricité et au prix de vente actuels. On précisera les mesures qui vont être réalisées lors de l’expérience  (20 minutes conseillées)

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

| APPEL N°1 | Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté |
| --- | --- |

- Réaliser : réaliser l’expérience et noter vos mesures ci-dessous (25 minutes conseillées)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

| APPEL N°2 | Appeler le professeur afin qu’il évalue vos méthodes expérimentales |
| --- | --- |

3- Valider : vérifier si le projet est rentable économiquement et discuter de la viabilité à l’échelle industrielle (15 minutes conseillées)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

| APPEL N°3 | Appeler le professeur afin de lui présenter vos conclusions |
| --- | --- |

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

# REPÈRES POUR L’ÉVALUATION

Le candidat est en situation d’évaluation, l’examinateur ne doit pas fournir d’explicitation des erreurs ni de la démarche à conduire. Ses interventions sont précises, elles servent de relance pour faire réagir le candidat ou bien pour lui permettre d’avancer pour être évalué sur d’autres compétences.

Les erreurs détectées par le professeur en continu ou lors d’un appel sont forcément suivies d’un questionnement ouvert si ces erreurs conduisent l’élève à une impasse.

## 1-	Analyser : Dessiner le protocole d’une expérience permettant de vérifier que la production de dihydrogène est rentable relativement au coût d’achat de l’électricité et au prix de vente actuels. On précisera les mesures qui vont être réalisées lors de l’expérience

La compétence ANALYSER est évaluée lors de l’appel 1.

Le critère retenu pour l’évaluation de la compétence ANALYSER est le suivant : concevoir  un protocole expérimental.

L'examinateur évalue globalement ce que lui présente le candidat. Il attend de la part de celui-ci qu’il propose un protocole expérimental pertinent, réalisable au laboratoire pour produire du dihydrogène par le procédé d’électrolyse

Ainsi, le protocole devra indiquer :

- le schéma électrique de branchement de l’électrolyseur (avec l’ampèremètre et le voltmètre)

- La position du tube à récupération de dihydrogène au dessus de la bonne électrode.

- Le temps de l’expérience sera mesuré.

- Le choix du volume de dihydrogène doit être précisé

Si certains points du protocole sont flous ou non présents, l’examinateur pourra les faire préciser au candidat à l'aide de questions ouvertes.

L'examinateur attend que le candidat sache corriger seul une maladresse ou apporte seul un complément au protocole lors des appels. Si le candidat y parvient le niveau acquis pour ANA est le niveau A.

Si malgré le questionnement ouvert de l’examinateur, le protocole est toujours incomplet, l’examinateur fournit au candidat une solution partielle adaptée en fonction des besoins du candidat. Le niveau acquis est alors le niveau B. Le niveau acquis est C si l’examinateur doit apporter au candidat des réponses partielles pour parvenir à terminer la tâche demandée. Si le candidat ne parvient pas à établir le protocole demandé à partir des solutions partielles, l’examinateur lui donne la solution totale. Le niveau acquis est le niveau D.

Exemples de solutions partielles

Solution partielle 1

- On peut mesurer le volume de dihydrogène en plaçant la burette au pôle – du générateur

Solution partielle 2

- Il faut utiliser un voltmètre branché en dérivation et un ampèremètre branché en série pour calculer la puissance fournie par le générateur

Solution partielle 3

- Pour minimiser les incertitudes de mesures, il faut mesurer le temps nécessaire à l’obtention d’un grand volume de dihydrogène.

Solution totale si le candidat ne parvient pas à laver correctement le solide brut à sa disposition

- Il faut mesurer le temps nécessaire pour obtenir un volume de 20 mL de dihydrogène dans la burette. Il faut aussi noter la tension et l’intensité délivrées par le générateur.

2-	Réaliser : réaliser l’expérience et noter les mesures

L’examinateur observe en continu les candidats pendant la mise en œuvre du protocole. Si nécessaire, il intervient oralement (sous forme de questions) et de façon très ponctuelle pour réguler leur mise en œuvre, l’utilisation adaptée du matériel, les candidats ne sont pas pénalisés. De la même façon, un candidat demandant une aide très ciblée et bien explicitée ne l’est pas non plus. Dans tous ces cas le niveau A pour le domaine de compétences RÉA est obtenu.

Le remplissage en acide du tube à gaz ne fait pas partie de la compétence réaliser et l’examinateur peut apporter toute l’aide nécessaire à sa réalisation

- Si l’examinateur observe que le candidat verse la solution acide sans utiliser les gants et les lunettes, il l’arrête et lui donne la solution partielle 1. Le niveau acquis est alors rétrogradé d’un rang.

Le remplissage en acide du tube à gaz ne fait pas partie de la compétence réaliser et l’examinateur peut apporter toute l’aide nécessaire à sa réalisation

- Si malgré les questions ouvertes le candidat ne parvient pas à mettre en œuvre le protocole, l’examinateur l’aide par exemple à brancher correctement les appareils de mesure ainsi qu’à régler la position des sélecteurs. Le niveau acquis est alors le niveau B

- Si le candidat est à nouveau bloqué, le professeur réalise l’ensemble du montage et le met en route, le niveau acquis est le niveau C.

- Si le candidat n’a pas mesuré les grandeurs nécessaires à l’exploitation des mesures, l’examinateur lui communique la solution totale et le niveau acquis est alors rétrogradé d’un rang.

Exemple de solution partielle pour

Solution partielle 1

- La solution est acide (0,5 mol.L-1) il faut mettre des gants et des lunettes

Exemple de solution totale pour la mise en œuvre du protocole

- Pour une intensité de I = 0,56 A et une tension de 6 V  on a formé un 16 mL de dihydrogène en 238 secondes:

3-	Valider : vérifier si le projet est rentable économiquement et discuter de la viabilité à l’échelle industrielle

La compétence VALIDER est évaluée lors de l’appel 3 :

L'examinateur évalue globalement la façon dont le candidat exploite les données recueillies lors de l’expérience et utilise les données des documents. Il attend (critères) que celui-ci soit capable de :

- Calculer le coût électrique de l’expérience

- Calculer le prix de revente du dihydrogène formé

- Avoir un regard critique sur le faible volume de dihydrogène formé en un temps restreint : en utilisant les 700 litres nécessaires pour parcourir 100 km, il doit conclure qu’il faut une puissance électrique importante et/ou une installation imposante (car composée de 43750 électrolyseur identiques à celui de l’expérience)

Si le candidat a réalisé l'ensemble des exploitations demandées de manière satisfaisante selon les critères précisés ci-dessus avec éventuellement une intervention de l’examinateur, concernant une difficulté identifiée et explicitée par le candidat et à laquelle il apporte une réponse quasiment de lui-même le niveau acquis est A. L’examinateur peut demander au candidat d’identifier le(s) paramètre(s) important(s) pour juger de la faisabilité industrielle sans le pénaliser sur la notation.

Si le candidat a réalisé l'ensemble de l’exploitation demandée de manière satisfaisante mais avec quelques interventions de l’examinateur concernant une difficulté ou erreur non identifiée au départ par le candidat mais résolue ensuite par celui-ci après un questionnement, le niveau acquis est B.

Le candidat reste bloqué malgré les questions posées par l’examinateur. Des éléments de solutions lui sont apportés, ce qui lui  permet de poursuivre la tâche. Le niveau acquis est C.

Le candidat a été incapable de faire l’exploitation des mesures malgré le questionnement de l’examinateur. Le niveau acquis est D.

Exemples de solutions partielles

Solution partielle 1

- Pour vérifier la rentabilité financière, il faut calculer le coût de l’électricité et le comparer à la revente du volume de dihydrogène

Solution partielle 2

- Pour vérifier la rentabilité industrielle, on peut estimer la puissance électrique nécessaire à la production de 700 litres de dihydrogène sur la durée de l’expérience

Exemple de solution totale

- Le coût électrique de la production des 16 mL de dihydrogène est de 0,067*(6*0,56/1000)*(258/3600)=1,61.10-5 €

- La revente de dihydrogène est de : 16/1000* 1,5.10-3 = 2,4.10-5  €

- Rentabilité =bénéfice/coût = 150%

- Pour produire 700 L en utilisant le même temps, il faut 700/(16.10-3)=43750 installations du même type soit une puissance de 6*0,56*43750=147000W=147 kW

# GRILLE D’ÉVALUATION

# Text boxes

Données chimiques liées à l’électrolyse :

- Les couples ox/red de l’eau en milieu acide sont :

H+ / H2  et  O2 / H2O

Schéma général de l’électrolyse :

Données physiques liées à l’électrolyse :

- En courant continu, la puissance (en watt) délivré par un générateur est égale au produit de sa tension (en volt) par l’intensité (en ampère) délivrée dans le circuit : P = U * I

- L’énergie est égale au produit de la puissance par le temps : E = P * t

Données économiques :

- Prix moyen d’achat industriel du kWh en heures creuses 0,067 €

- Prix moyen de vente d’un litre de dihydrogène à la pression atmosphérique normale: 1,5.10-3 €

- En 2012, une voiture à combustible consomme 700 litres de dihydrogène gazeux pour parcourir 100 km à une vitesse de 90 km.h-1