| Lycée Jean Moulin | Représentations temporelle et fréquentielle d'un signal Activité n°2 | Systèmes d’Information et Numérique 2.1 Conception fonctionnelle d'un système local Acquisition, conditionnement et filtrage d’une information (sous forme analogique) |
| --- | --- | --- |

- Analyse fréquentielle d'un signal

Prendre connaissance de la fiche ressource : Fiche_decibel.pdf et effectuer les 	deux premières applications proposées.

Le signal suivant est formé de deux sinusoïdes  (fichier "echantillons_sonores/test1.wav")

- A l'aide du logiciel Audacity ouvrir le fichier test1.wav écouter le son résultant de ce signal.

- Lancer l'outil "Analyse de spectre" effectuer la configuration suivante :

Ouvrir la fenêtre du diagramme de spectre en plein écran puis relever les valeurs des 	amplitudes (en déciBel _dB_) et des fréquences des deux harmoniques qui composent ce 	signal.

A l'aide des exploitations précédentes et en considérant une tension de 1Volt pour U1 dans la 	relation , déterminer les valeurs des amplitudes de chacune des 	harmoniques.

- Analyse temporelle et fréquentielle d'un signal

Le signal suivant est formé de plusieurs composantes sinusoïdales (fichier "echantillons_sonores/test.wav")

- Estimer, à l'aide de la représentation temporelle ci-dessus, les amplitudes et les fréquences du fondamental et de la première harmonique.

- A l'aide du logiciel Audacity ouvrir le fichier test.wav écouter le son résultant de ce signal. Effectuer l'analyse spectrale (même réglages que précédemment) et relever les caractéristiques _fréquences et amplitudes_ des différentes harmoniques (y compris le fondamental qui est l'harmonique de rang 1)

- Identifier une partie du signal (sous sa forme temporelle) où on peut juger de l'influence des harmoniques de fréquences élevées.

- Réalisation d'un compte rendu

Réaliser un document résumant les analyses qui ont été faites lors des différentes exploitations :

- Calcul d'une atténuation/gain en dB.

- Exploitation de la représentation temporelle d'un signal (graphes commentés)

- Exploitation de la représentation fréquentielle d'un signal (graphes commentés)

# Text boxes

Problématique :

Comment caractériser un signal à l'aide de sa représentation spectrale ?

Documents / Matériel support de l'activité :

Documents ressource : document_ressource_signal.pdf, fiche_decibel.pdf, diaporama

Ordinateur, logiciels Audacity et SonicVisualizer, casque.

t(s)

Amplitude(V)

Amplitude(V)

t(s)