## Slide 1: Les assemblages mécaniques

## Slide 2: 1. Définition de l’assemblage
Le choix d’une solution d’assemblage dépend du :
Les procédeés d’assemblages se classent en 3 familles:
Un assemblage mécanique peut être :
Un assemblage est un procédé permettant de lier entre elles plusieurs pièces pour former un ensemble.
Coût
Durée de vie
Maintenabilité
Encombrement
Esthétique
Mécanique
Thermique
Chimique
Rigide ou élastique
Articulé ou fixe
Démontable ou Permanent

## Slide 3: 2. Les assemblages mécaniques amovibles
b) Les éléments filetés :
Boulon =
Désignation d'une vis : vis H , M 10 – 100 / 70
vis + écrou
H | 
M 10 | 
100 | 
70 | 
Forme de la tête ( H : hexagonale , C : cylindrique)
Filetage métrique ( ISO ) Diamètre nominal 10 mm
Longueur sous tête
Longueur filetée
lecture élève

## Slide 4
c) Les différentes vis
lecture élève
Vis à tête hexagonale mâle
Vis à tête hexagonale femelle
clé tête hexagonale femelle
clé tête hexagonale mâle
Vis à tête empreinte torx femelle
clé mal torx
Vis parkers tête chanfreinée
Tourne vis cruciforme
Vis à bois a tête bombé
Tourne vis plat

## Slide 5
d) Les différents écrous
L’écrou est une pièce mécanique recevant une tige filetée (vis) pour assurer une liaison entre deux pièces.
e) Les vis et écrous antivols
Utilisés pour sécuriser contre le vol des roues, ils possèdent une tête ou une empreinte spécifique qui nécessite une douille spéciale pour le montage et le démontage.
Ecrou simple
Ecrou papillon
Ecrou borgne
Ecrou auto-freiné
Ecrou à créneaux
Contre écrou

## Slide 6
Principe : Matériel :
f) Les écrous fixes
Ils sont fixés sur l’élément avant assemblage.
Ecrou cage
Ecrou prisonnier
Ecrou à sertir

## Slide 7
 | Détail : | 
g) Les rondelles
L’utilisation de rondelle assure une plus grande adhérence sur les éléments à assembler.
Détail :
Rondelle à dents (éventails)
Rondelle élastique (Grower)
Rondelle conique lisse (Belleville)

## Slide 8
Lecture élève
Le taraudage
Ils sont en général en jeu de trois:
Le filetage est une action par enlèvement de matière
qui consiste à réaliser des filets sur une tige.
Tarauds et porte-taraud
h) Réparer un filet :
- 1 : ébaucheur - 2 : demi-finisseur - 3 : finisseur
Filière et porte-filières

## Slide 9
i) Les goupilles :
Goupille élastique ou mécanindus :
Goupille cavalier :
Goupille fendue:

## Slide 10
j) Les clips
Circlips extérieur :
Exemple de clips pour durite
Circlips intérieur
Lecture élève
Les colliers de serrage à vis sans fin :
Les colliers sont souvent utilisés pour le maintien des durites. Ils peuvent être de différents diamètres et posséder différentes têtes et empreintes.

## Slide 11
l) Les agrafes :
Les agrafes sont couramment utilisées en carrosserie. Elles permettent le maintien de très nombreux éléments.
Elles sont identifiées comme assemblage amovible bien qu’un grand nombre se détériore lors de la dépose.
Rivet plastique
Rivet plastiques vissé
Agrafe traditionnelle
Lecture élève

## Slide 12
m) Les liaisons élastiques
Silentbloc d’échappement
Silentbloc ( composant de train arriere)

## Slide 13
3. Les assemblages mécaniques permanents
Définition:
On appelle assemblage permanent tout moyen d’assemblage qui, pour sa désolidarisation, nécessite la destruction de la liaison ou d’une des pièces assemblées.
Le rivetage:
Le rivetage utilisé en carrosserie, permet d’assembler des pièces dont un seul côté est accessible. Ils sont pour cette raison appelés « rivets aveugles ».
Principe de fonctionnement : Matériel utilisé :
Plusieurs types de rivets sont utilisés selon la résistance attendue et la nature des pièces à assembler.

## Slide 14
Les rivets de plaques d’immatriculations sont teints ou possèdent des capuchons pour assurer l’esthétique et la bonne lecture de la numérotation.
Rivet polyvalent | Rivet haute performance | Assure l’étanchéité | Répartit la charge de serrage | Rivet pour matière plastique ou caoutchouc
Plusieurs types de rivets sont utilisés selon la résistance attendue et la nature des pièces à assembler :
Rivet ouvert
Rivet multigrip
Rivet étanche
Rivet pétale
Rivet éclaté

## Slide 15
c) Le rivetage par poinçonnage :

## Slide 16
d) Le clinchage
Méthode consistant à assembler deux tôles (ou plus) par emboutissage entre un poinçon et une matrice.
Ce procédé permet d’assembler 2 tôles de nature différente (acier et aluminium)
Exemple d’utilisation :
Assemblage armature de capot Cadre de toit ouvrant
acier et panneau aluminium.

## Slide 17
Caisson de porte
Panneau de porte
e) Le sertissage :
Assemblage du panneau de porte sur le caisson de porte

## Slide 18
Le choix de la méthode de désassemblage est primordial . En effet, plusieurs solutions existent en fonction de l’assemblage.
4. Le désassemblage
Coffret cliquet | Chasse goupille | Pince à agrafe
Meuleuse | Perceuse | Burin

## Slide 19
Pince à circlips | Pince multiprise | Tourne vis plat
Disqueuse |  | 

## Slide 20
http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composant-d-assemblage/techniques-de-sertissage/ecrous-noyes-a-sertir-rivkle.php
http://www.bralo.com/fr/produits/rivets-aveugles/standard