## Slide 1: Les assemblages thermiques
La soudure sous protection gazeuse

## Slide 2
1. Les différents procédés de soudage
Dans une atmosphère active
Lecture élève
Dans une atmosphère inerte
Gaz neutre (Argon) Métal Inerte Gaz
Gaz actifs (Argon + co2) Métal Actif
Lecture élève
Lecture élève
En réparation automobile nous utilisons des postes semi-automatiques du type : M.A.G. et non M.I.G. comme cela se dit couramment

## Slide 3
Le
La
2. Composition d’un poste à souder
La buse
torche
Le fil électrode fusible (diamètres : 0,6 ou 0,8 mm)
Le bain de fusion
Le cordon de soudure
Le tube contact
(Diamètres : 0,6mm ou 0,8mm°
gaz actif : Atal

## Slide 4
Mase
e
Dévidoir
Bobine de fil
Electrode fusible
re
e
de gaz
Schéma d’un poste MAG :
Détendeur débitmètre :
Bouteille de gaz:
Bobine électrode fusible:
Dévidoir
Torche
Prise de masse

## Slide 5
Energie nécessaire au soudage :
Energie fournie par le réseau :
Générateur
Le générateur de soudage :
Le générateur de soudage transforme l’énergie électrique fournie par le réseau :
Le détendeur débitmètre
Indique le débit du gaz en :
Indique la quantité de gaz restant dans la bouteille en :
Forte tension
Faible intensité
Courant alternatif
Faible tension
Forte intensité
Courant continu
Litres / Minute
Bars

## Slide 6
Le dévidoir :
Régler le frein de la bobine afin d’éviter son déroulement. Régler la pression sur les galets pour les faire patiner en serrant le fil entre deux doigts.
Le diamètre du fil doit correspondre
Galet d'entraînement
Galet de serrage
Vis de réglage de la pression du galet
Bobine de fil
Frein de bobine
à la gorge des galets ainsi qu’à celui du tube contact

## Slide 7
Régler le poste de soudage en fonction de l’épaisseur des tôles à souder :
Intensité (I) ou tension (U)
Epaisseur de tôle réglage
Vitesse de déroulement du fil fusible.
3. Utilisation du poste MAG

## Slide 8
Les différentes méthodes de soudage
1 Intensité ou tension
2 Temps
3 Temps de soudage
4 Temps de refroidissement
En continu (cordon)
Par points de chaînette
Par bouchonnage

## Slide 9
La Z.A.T
(ou appelée zone de déformation), est une zone qui se trouve déformée à cause des fortes températures dégagées par la fusion des métaux.
La Zone Affectée Thermiquement

## Slide 10
La position de soudage
20 à 30 °
9 mm
Le fil fusible doit s’appuyer sur le dernier point afin d’éviter de produire un trou.
Le fil fusible doit être dans le même axe de symétrie que la zone de soudure.

## Slide 11
4. La sécurité
Pour l’intervenant
Ecarter tout produit inflammable
Débrancher les 2 bornes de la batterie (consulter le manuel de réparation)
Pour le véhicule
Le rayonnement de l'arc émet des radiations ultraviolettes et infrarouges qui peuvent provoquer des problèmes oculaires et des rougeurs de la peau
Porter un masque et des gants pour le soudage
Protéger du rayonnement les autres personnes présentes dans l’atelier
Protéger les garnitures et les glaces avec une couverture ignifugée

## Slide 12
A chaque fin d’utilisation du poste de soudage, il est nécessaire de démonter la buse, afin de nettoyer l’intérieur de celle-ci ainsi que le tube contact à l’aide d’un chiffon sec. Puis pulvériser un aérosol anti-adhérence soudure (produit gras qui empêche que les projections ne se collent).
L’entretien du poste à souder

## Slide 13
Défauts | Causes | Solutions
Manque de pénétration |  | 
Pénétration trop importante |  | 
Analyser les défauts de soudure :
Espacement des bords faible
Intensité trop faible
Vitesse de déplacement trop rapide
Augmenter l'espacement des bords
Augmenter l'intensité
Réduire la vitesse de déplacement
Espacement des bords important
Mauvaise inclinaison de la torche
Réduire l'espacement des bords
Incliner d'avantage la torche

## Slide 14
Porosités grossières et denses |  | 
Cordon bombé |  | 
Manque de métal |  | 
Mauvaise protection gazeuse
Courant d'air
Vérifier le circuit de gaz
Dresser un écran de protection
Tension à l'arc trop faible
Inclinaison incorrecte de la torche
Augmenter la tension
Incliner correctement la torche
Vitesse de soudage trop grande
Souder moins vite